大型晚会级舞台音响灯光租赁设备配置方案五：

适合于：电视台大型露天晚会、明星巡回演唱会、体育场个人演唱会，大型联欢晚会等。现场：舞台长30米宽18米。场地大小在3000平米以上室内室外会场。

本方案特点：1、强大的演唱表演功能，演唱会级的拾音效果。

2、完善的音响扩音拾音系统，完美、真实的人声效果。

3、满足各类文艺表演的需求。如：舞蹈、演唱、歌舞剧、戏剧、相声等。

4、大型演出灯光的运用，完美表现舞台灯光效果。

5、多种舞台特效器材的运用，使演出更具有专业水准。

一、音响设备部分：（具体音响设备配置数量可根据客户要求和场地大小决定）

1、全音域阵列线性音箱：REAL Kmax-1228  1600w    12只

2、线阵超低音音箱：REAL  Kmax-1228B  双18寸单元   8只

3、全音域中场补音音箱：REAL  Ktwo-152P  双15寸单元  6只

1、主扩全频音箱：REAL DS-1520M  单15寸低音+2寸高音 800w   8只

2、舞台返听音响：REAL DS-1220 单15寸低音+2寸高音  400W     8支

3、主扩全频音响：REAL DS-1515 双15寸低音+3寸高音  1600w    8只

4、超重低音音箱：REAL DS-118B 单18寸超重低音  1200w        8只

5、超重低音音箱：REAL DS-128B 双18寸低音炮  2000w      8只

6、专业功放：REAL  LS-600  2*600W/8欧     7台

7、专业大功率功放：REAL PS8.0X  2*800W/8欧   8台

8、专业超大功率功放：REAL MK1400  2*1200W  8台

9、特效128路数字调音台：YAMAHA  MG166CX    2台

10、双31段均衡器：REAL  GEQ-231D特效均衡     8台

11、效果器：YAMAHA特效效果器     8台

12、压缩限制器：REAL  4台

13、MD播放机：SONY  1台

14、DAT播放机：SONY  1台

15、播放机：天龙双CD打碟机       4套

16、电源时序器：REAL  8路TOOLS-5   8套

17、专业无线演唱话筒：  20只

18、专业无线耳麦话筒：   10套

19、专业领夹式无线话筒：10套

20、话筒支架：   20只

21、对讲机：  30只

22、航空机柜：16U    50只

23、话筒电缆车：24路，50米，20套

二、舞台灯光部分：（具体灯光数量和配置可根据客户要求实际决定）

1、筒灯：PAR-64灯  1000w德国OSRAM灯胆  200只

2、LED帕灯：36颗3W大功率LED铝合金   180只

3、玛田款电脑摇头灯：1200w+7色摇头灯   40台

4、图案电脑摇头灯：玛田款2000w ，  20台

5、大功率激光灯：8台

6、换色器：60台

7、聚光灯：1200w   100支

8、地排灯+天排+天幕灯等： 200支

9、大型烟雾机：12台

10、大型泡泡机：12台

11、大型干冰机：10台

12、大型雪花机：8台

13、工业风扇：10台

14、追光灯：4000w    6台

15、旋风彩虹机：8台

16、电子焰火：36只

17、火焰机：20台

18、大功率探照灯：4000w  8只

19、回光灯：1000w  40支

20、换色器控制机：6台

21、硅箱：6路硅箱每路6000w   40台

22、灯光控制台：256路    6台

23、数字电脑控台：1024路珍珠2010控台   4台

24、电源控制箱：4套

25、动力电缆：100米，10套

26、航空机柜：120只

三、舞台灯光架制作搭建部分：（舞台和背景大小高度可根据客户要求灵活搭建）

1、高强度舞台：采用铝合金支架，高强度夹板。

舞台尺寸：宽18米X长30米X高0.8米，共540平米

玻璃透光T型舞台：宽3米，长30米，高1.5米

2、舞台背景：（采用专业不锈钢桁架搭建）

背景架尺寸：高15米X长30米，共450平米。

舞台背景喷绘尺寸：高15米*长30米，共450平米。

3、灯光栅架：采用高强度铝合金材料。52cm*70cm铝合金四方架

灯光桁架尺寸：16条立柱X高18米，12条横梁X长30米，10条竖梁X宽25

米，共900米

追光灯架：3米宽，3米长，8米高，共8个。

线性音箱架：宽4米X长4米X高10米，共2个

四、视频部分：（大屏幕投影）

1、超高亮投影机（4灯）：8台 15000流明高亮工程投影机。

2、快速折叠屏幕：600寸正背投大屏幕，2条；200寸正背投屏幕4条。

3、LED大屏幕：100平米

4、边缘融合器：8套

5、混合矩阵切：64路零秒切换器，3台

6、信号分配器：一路输入八路输出，分配器16台

7、信号转换器：VGA转VEDIO或VEDIO转VGA，转换器10台（选用混合矩阵）

8、专业摄像机：sony高清摄像机8台

9、专业相机：nikon单反相机4台

10、投影叠加台：2个

五、其他配置说明：

1、现场人员：安装调试人员20人，调音师4人，调光师4人，总协调1人，摄像师8人，摄影师4人，舞美4人，灯光4人，音响4人，共53人。

2、车辆：大型货车6台，小轿车2台，共8台。

3、设备安装调试时间：96小时以内。

欢迎婚庆、礼仪策划、公关咨询公司或机构长期合作。欢迎新老客户到公司看设备视听效果！可开发票！

咨询电话：15602311402（租赁一部）13006609291（租赁二部）13322921104张经理

地址：深圳市福田区福田大厦中部807室