校准”的基本定义和要求

在经典仪表管理中一直使用"校验"这一名词，现在在计量管理中，称为"校准"。 　　
    校准（Calibration）是确定计量器具示值误差（必要时也包括确定其他计量性能）的全部工作。 　　
    一、校准与检定的异同 　　
    校准和检定是两个不同的概念，但两者之间有密切的联系。校准一般是用比被校计量顺具精度高的计量器具（称为标准器具）与被校计量器具进行比较，以确定被校计量器具的示值误差，有时也包括部分计量性能，但往往进行校准的计量器具只需确定示值误差，如果校准是检定工作中示值误差的检定内容，那样准可说是检定工作中的一部分，但校准不能视为检定，况且校准对条件的要求亦不如检定那么严格，校准工作可在生产现场进行，而检定则须在检定室内进行。 　　
有人把校准理解为将计量器具调整到规定误差范围的过程，这是不够确切的。虽然校准过程中可以调整，但调整又不等于校准。高鑫检测设备（昆山）有限公司
    二、校准的基本要求 　　
        校准应满足的基本要求如下： 　　
       （1） 环境条件
    校准如在检定（校准）室进行，则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行，则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。高鑫检测设备（昆山）有限公司
       （2） 仪器 
    作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。 　　
       （3） 人员 
    校准虽不同于检定，但进行校准的人员也应经有效的考核，并取得相应的合格证书，只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告，也只有这种证书和报告才认为是有效的。

此文章来自高鑫检测设备（昆山）有限公司技术部   未经允许 严禁转载

高鑫检测设备（昆山）有限公司（宣）

联系方式：

服务热线：0512-50360218

销售热线：0512-88843315/88843316

传    真：0512-82175086-1085

联 系 人：罗先生 15906260582

张先生 13915730181

地    址：昆山市经济开发区衡山路

网    址：http://www.ksgx17.com

http://www.gaoxin17. com

E – m a i l:gaoxin0512@163.com