风冷螺杆冷水机(双机)

产品说明：

具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于X光机、激光器、X射线衍射仪、真空炉；激光加工设备、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、玻璃生产线、机床冷却等。

主要特点：
 1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.水冷机组冷凝器为套管式，套外螺纹铜管组成，设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

| 型号 参数 | 360AD | 400AD | 480AD | 510AD | 550AD | 620AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | Kw | 359 | 396 | 481 | 509 | 551 | 621 |
|  | 103Kcal | 309 | 341 | 414 | 437 | 521 | 588 |
| 整机输入功率Kw | 123.7 | 134.2 | 163.0 | 171.6 | 184.5 | 199.8 |
| 压 缩 机 | 形式 | 先进非对称半密双螺杆式 |
|  | 输入功率/Kw | 105.9 | 116.4 | 142.2 | 149.3 | 162.2 | 182.2 |
|  | 每个模块能量调节 | 25（启动）-50-75-100% |
| 散热风扇 | 数量 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
|  | 单台功率Kw | 2.23 | 2.23 | 2.6 | 2.23 | 2.23 | 1.14 |
| 空气侧换热器 | 高效换热铜管套铝箔翅片盘管 |
| 水侧换热器 | 形式 | 高效干式壳管蒸发器 |
|  | 水管接口 | DN100 |
|  | 冷冻水流量/m3/h | 62 | 68 | 83 | 87 | 94 | 106 |
|  | 水压降Kg | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 55 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形 尺寸 | 长mm | 4890 | 5090 | 5890 | 6090 | 6490 | 7090 |
|  | 宽mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|  | 高mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| 噪音值 | Db | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 整机重量 | Kg | 5200 | 5500 | 6200 | 6500 | 6850 | 7500 |
| 运转重量 | Kg | 5425 | 5725 | 6425 | 6725 | 7075 | 7725 |

说明：1、制冷工况：冷水浸水温度12℃，冷水出水温度7℃，环境温度35℃

2、本系列机组采用进口温度控制器或可编程PLC控制器控制

3、电源制式：3P—380V—50Hz，允许电压波动±10%，允许相间电压差±2%

4、噪音测定位置为距主机前方2m，高1.5m处，前后左右四点平均值

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机