LX系列冷却循环水机

产品说明:

LX系列冷却循环水机为全自动控制的独立循环系统，具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于X光机、激光器、X射线衍射仪、真空炉；激光加工设备、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、玻璃生产线等。

冷却循环水机@北京冷却循环水机@恒兴和冷却循环水机@冷却循环水机厂家@冷却循环水机价格

主要特点：

1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.水冷机组冷凝器为套管式，套外螺纹铜管组成，设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

| 型号 | LX30 | LX45 | LX60 | LX90 | LX120 | LX200 | LX300 | LX400 | LX600 | LX800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量/Kw | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 215 | 300 | 430 | 600 | 750 |
| 输入功率/Kw | 11.2 | 15.1 | 21.6 | 32 | 47 | 78 | 118 | 154 | 237 | 272 |
| 水温范围/℃ | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 控温精度/℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 水流量m3/h | 8 | 8 | 12 | 24 | 27 | 40 | 55 | 80 | 100 | 130 |
| 扬程/m | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 储水量/L | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大运行电流 | 22 A | 31 | 48A | 66A | 94A | 187A | 248A | 371A | 498A | 612A |
| 启动电流/A | 129 | 180 | 153 | 208 | 199 | 448 | 605 | 632 | 854 | 996 |
| 室内机尺寸 | 长 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 |
|  | 宽 | 820 | 820 | 820 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | 高 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 室外机尺寸 | 长mm | 1000 | 2300 | 1000 | 2300 | 2700 | 2283 | 2837 | 2283 | 2837 | 3100 |
|  | 宽mm | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 1040 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
|  | 高mm | 1200 | 910 | 1200 | 910 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机