水冷式工业冷水机

产品说明：

WS系列水冷式工业冷水机是一款高品质的现代工业设备配套制冷设备，广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产，是塑料挤出机、真空镀膜机、离子镀膜机、真空炉、工业炉、注塑机等设备作业中不可或缺的冷却设备。它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度，从而大大提高了生产效率及产品质量。它操作简便、设计合理、品质卓越，其规格有上百种，是现代化工业生产不可缺少的良伴。

主要特点:

● 主机精选美日进口名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。

● 电气部份采用国际品牌“施耐德”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

● 采用不锈钢水泵，大流量，效率高，恒久耐用。

● 配备进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温于± 1 ℃，设定温度范围 5 ℃— 35 ℃。

● 全不锈钢板式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。

● 冷水机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。

● 静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

| 型号 性能 | 单冷型 | 03WS | 05WS | 08WS | 110WS | 12WS | 15WS | 20WS | 20WD | 25WD | 30WD | 40WD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | kW | 9.4 | 15.1 | 23.8 | 31.7 | 36.4 | 48 | 66.6 | 63.4 | 72.8 | 95.6 | 133.3 |
|  | ×103kcal/h | 8.1 | 13 | 20.4 | 27.2 | 31.3 | 41.1 | 57.3 | 54.5 | 62.6 | 82.3 | 114.6 |
| 压 缩 机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 输入功率kW | 2.1 | 3.5 | 5.15 | 6.8 | 7.5 | 10 | 13.8 | 13.7 | 15 | 20 | 27 |
|  | 运行电流A | 4 | 7 | 10.8 | 14 | 14.4 | 20 | 25.4 | 28 | 28.9 | 40 | 50.8 |
| 整机功率 | kW | 2.47 | 4.06 | 5.9 | 7.58 | 9.02 | 11.6 | 15.3 | 15.15 | 16.54 | 21.7 | 29.9 |
| 整机电流 | A | 4.9 | 8.32 | 12.46 | 15.48 | 17.87 | 23.47 | 28.84 | 31.1 | 32.3 | 43.5 | 55.54 |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式交换器 |
|  | 冷冻水流量L/min | 33 | 53 | 83 | 110 | 126 | 166 | 231 | 221 | 252 | 332 | 461 |
|  | 水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| 蒸发器 | 型式 | 板式换热器 |
|  | 冷冻水流量L/min | 27 | 43.3 | 68.1 | 91 | 104.4 | 137 | 191 | 181.6 | 208.8 | 274 | 382.1 |
|  | 水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
| 冷冻 水泵 | 输入功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
|  | 输入电流A | 0.95 | 1.28 | 1.64 | 1.64 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.74 |
|  | 机外扬程Kg | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护 |
| 水箱容积L | 85 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 255 | 255 | 255 | 325 | 400 |
| 外形尺寸 | 长mm | 1045 | 1045 | 1415 | 1415 | 1665 | 1665 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2350 |
|  | 宽mm | 740 | 740 | 860 | 860 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1140 |
|  | 高mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1240 |
| 整机重量 | Kg | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机