LS系列低温冷水机

产品说明：

LS系列低温冷水机是恒兴和公司根据多年冷水机组设计经验，并引进国外先进技术精心设计研发的新一代低温冷却设备，其温度范围可在 -40℃ ~ 0℃ 之间任意调节，具有制冷速度快，安全可靠，用于液体快速制冷。它广泛应用于石化、医疗、制药、生化、冻干、军工等高科技行业。

主要特点：

1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

产品型号及详细参数：

| 型号 | LS1 | LS 2 | LS 4 | LS 6 | LS 10 | LS 2A | LS 4A | LS10A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量/Kw | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 输入功率/Kw | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 6 | 12 | 25 |
| 水温范围/℃ | -20～10 | -20～10 | -20～10 | -20～10 | -20～10 | -40～10 | -40～10 | -40～10 |
| 控温精度/℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 水流量/m3/h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 扬程/m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 电源 | 220V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| 外形尺寸mm | 长 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | 宽 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | 高 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机