LS-系列激光冷水机

产品说明：

LS系列激光冷水机是本公司针对各种激光器研发的制冷降温配套设备。是激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机以及二氧化碳激光机、准分子激光器、氩离子激光器等等激光设备的必不可少的理想配套设备。

主要特点：

- 采用谷轮、大金、松下等国外知名品牌压缩机制冷机组，制冷效率高，性能稳定，噪音低。

- 采用微电脑PLC温度控制系统控制水温，控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行。

- 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵，具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点；

- 制冷配件、电器元件则采用DANFOSS、施耐德等国际知名大公司的产品；

- 该产品内部水箱和管道采用不锈钢及PVC材料制造，有效防止腐蚀生锈，延长设备的使用寿命,同时省去用户定期换水的不便。

产品型号及详细参数:

| 项目 \ 型号 | LS-0.6 | LS-1 | LS-1.5 | LS-2 | LS-3 | LS-3.5 | LS-4 | LS-5 | LS-6 | LS-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 制冷量 | kcal/h | 1290 | 2322 | 2924 | 4472 | 6794 | 7525 | 8626 | 11180 | 13674 | 17630 |
|  | kW | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 7.9 | 8.75 | 10.03 | 13 | 15.9 | 20.5 |
| 压缩机 | 类型 | 旋转式 | 涡旋式 |
|  | 输入功率 (kW) | 0.59 | 0.75 | 1.12 | 1.73 | 2.25 | 2.62 | 3.01 | 4.66 | 4.72 | 6.2 |
| 制冷剂 | 类型 | R22/ R407C |
|  | 控制方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器 |
|  | 风量 (m3/h) | 800 | 2000 | 2000 | 2200 | 4400 | 4400 | 4400 | 6000 | 6000 | 8800 |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 |
|  | 水箱容积(L) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
|  | 流量(m3/h) | 0.26 | 0.38 | 0.58 | 0.90 | 1.36 | 1.51 | 1.73 | 2.24 | 2.74 | 3.22 |
| 控制 系统 | 类型 | 微电脑PLC智能控制系统 |
|  | 控温精度℃ | ±1 |
|  | 控温范围℃ | 0 ~ 50 |
| 水泵 | 类型 | 不锈钢卧式多级离心泵 |
|  | 功率kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
|  | 扬程(m) | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | 流量(m3/h) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进出水管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| 总输入功率kW | 1 | 1.2 | 1.62 | 2.3 | 3.14 | 3.41 | 3.77 | 5.30 | 5.42 | 7.55 |
| 电 源 | 220V-1PH-50HZ | 380V-3PH-50HZ |
| 外形 尺寸 | 长 ( mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 |
|  | 宽 ( mm) | 500 | 500 | 620 | 620 | 585 | 585 | 600 | 740 | 740 | 785 |
|  | 高 ( mm) | 860 | 860 | 980 | 1130 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1095 |
| 整机重量kg | 60 | 75 | 90 | 100 | 140 | 150 | 175 | 180 | 260 | 350 |

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机