LS系列实验室冷水机

产品说明：

LS系列冷水机为全自动控制的独立循环系统，具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于加速器、核磁共振及CT机；工业探伤、数控机床；电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、原子吸收、旋转蒸发仪；真空泵、真空炉、真空镀膜设备；激光加工设备、电子束焊机、粒子喷涂、生物制药等。

主要特点：
1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.水冷机组冷凝器为套管式，套外螺纹铜管组成，设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

| 型号 | LS4B | LS1 | LS3 | LS5 | LS7 | LS10 | LS20 | LS30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量/kw | 0.4 | 1.0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 输入功率/kw | 0.24 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 3.06 | 4.4 | 8.4 | 11.2 |
| 水温范围/℃ | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 |
| 控温精度/℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 流量/m3/h | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 扬程/m | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| 储水量/L | 7 | 20 | 40 | 90 | 90 | 110 | 200 | 200 |
| 室内机尺寸 | 长 | 350 | 600 | 700 | 820 | 820 | 1100 | 1460 | 1730 |
|  | 宽 | 350 | 420 | 500 | 550 | 550 | 760 | 865 | 865 |
|  | 高 | 480 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1600 | 1750 | 1800 |

以上技术参数仅供参考，如有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机