水冷螺杆冷水机(双机)

产品说明：

具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于X光机、激光器、X射线衍射仪、真空炉；激光加工设备、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、玻璃生产线等。

主要特点：
 1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.水冷机组冷凝器为套管式，套外螺纹铜管组成，设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

| 型号 参数 | 430 WS | 460 WS | 510 WS | 530 WS | 570 WS | 590 WS | 640 WS | 730 WS | 800 WS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | Kw | 506 | 528 | 588 | 614 | 658 | 687 | 745 | 850 | 934 |
|  | 103Kcal | 435 | 454 | 506 | 528 | 566 | 591 | 641 | 731 | 803 |
| 压 缩 机 | 输入功率/Kw | 110 | 115 | 127 | 132 | 140 | 145 | 157 | 180 | 198 |
|  | 运转电流A | 188 | 197 | 217 | 226 | 239 | 248 | 268 | 308 | 339 |
|  | 容量控制 | 0—25—37.5—50—62.5—75—87.5—100%，（12.5%为启动） |
| 冷 凝 器 | 水管接口 | DN125 | DN150 |
|  | 水流量/m3/h | 118 | 124 | 136 | 141 | 150 | 155 | 171 | 198 | 213 |
|  | 水压降Kg | 70 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 76 |
| 蒸发器 | 水管接口 | DN125 | DN150 |
|  | 水流量/m3/h | 87 | 91 | 101 | 105 | 113 | 118 | 128 | 146 | 160 |
|  | 水压降Kg | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| 安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护（双重）、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 |
| 外形 尺寸mm | 长 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3215 | 3215 | 3275 | 3300 | 3300 |
|  | 宽 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | 高 | 1830 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 噪音值 | Db | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 整机重量 | Kg | 2870 | 2900 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3850 | 4345 |
| 运转重量 | Kg | 3120 | 3350 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3900 | 4150 | 4640 |

说明：1、制冷工况：冷水浸水温度12℃，冷水出水温度7℃，冷却水进水温度30℃，冷却水出水温度35℃

2、机组安全工作范围：冷冻水进水温度9--20℃

3、本系列机组采用进口温度控制器或可编程PLC控制器控制

4、电源制式：3P—380V—50Hz，允许电压波动±10%，允许相间电压差±2%

5、噪音测定位置为距主机前方2m，高1.5m处，前后左右四点平均值

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机