一、主要特点

本机床采用床身式十字工作台布局方式，机床由床身、工作台、运丝系统、锥度线架、电气控制系统、润滑系统、冷却系统、防护罩、操作系统等组成。能加工所有导体物件，如：形状复杂的模具、凸轮、轮船、汽车、飞机零件及坚韧性难加工物件等，能切割平面、斜面及表面上下异形的工件。其性能优越价格低，具有很高的性能价格比，其特点如下：

主机采用箱体全支撑加工中心工作台结构，线架采用C型高强度结构，锥度升降采用直线导轨，以保证其精度。机床本体以CAD模拟受力刚度计算为基础，优化设计加强筋补充刚性。X、Y导轨采用台湾线性滑轨设计，具有良好的自润滑性能，降低静摩擦系数，有效克服机械“爬行” ；保证了机床在高承载下具备高精度。X、Y轴运动采用精密级无间隙滚珠丝杆转动，滚珠丝杆安装时，进行了预拉伸，以提高传动刚度，消除热膨胀误差，确保高精度。工作台采用风琴式防护罩，造型美观，防尘。防水导轮系统，有效提高导轮及轴承使用寿命。控制系统配置高品位工业级主机、工业级液晶显示屏、红外线遥控盒、图文式HF编控软件、1µm光栅闭环控制，加工精度提高至±3 µm。特殊开发的无电阻驱动控制电源和高灵敏自控微细超精放电电源，最低粗糙度可达Ra < 0.6 µm。该机床功能全、性能稳定可靠、操作简单方便，可使初学者能在短时间内发挥本机台80％的效能，确保切出慢走丝效果。

| 机床参数 | 单位 | MS-430T | MS-540T |
| --- | --- | --- | --- |
| X、Y、Z行程 | mm | 400×320×280 | 500×400×280 |
| U、V行程 | mm | ±20 | ±20 |
| 最大加工锥度 | º/mm | ±3º/100 | ±3º/100 |
| 电极丝直径 | mm | 0.12—0.20 | 0.12—0.20 |
| 电极丝速度 | mm/s | 1000-12000 | 1000-12000 |
| 最大加工效率 | mm²/min | ≥200 | ≥200 |
| 表面光洁度 | µm(Ra) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
| 综合加工精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 主机尺寸 (长×宽×高) | mm | 1700×1150×1750 | 1700×1360×2128 |
| 立式电柜尺寸 (长×宽×高) | mm | 600×450×1700 | 600×450×1700 |
| 总重量(主机+电柜) | kg | 1550 | 2550 |
| 工作台 |
| 最大工件尺寸 | mm | 690×460×280 | 900×600×280 |
| 最大工件重量 | kg | 800 | 1000 |
| 工作台尺寸 (长×宽) | mm | 930×650 | 1100×800 |
| 动力源 |
| 标准电源 |  | 3×380V±10% / 50/60Hz / 2kVA |
| 其它电压 |  | 200V / 415V |
| 环境条件 |  | 15-30℃ / 40-80% |
| 水箱 |
| 过滤精度 | μm | 10 |
| 水箱容积 | L | 50 |
| 数控系统 |
| 硬件配置 |  | 工业PC机， 80G硬盘，15″LCD，标准PC键盘 |
| 通讯接口 |  | RS232 , NIC, USB |
| 控制轴数 |  | 四轴联动 |
| ISO代码 |  | 采用G代码生成直线-圆弧-锥度 四轴加工程序 |
| 单脉冲进给精度 | mm | 0.001 |
| 界面语言 |  | 中英文 |
| 尺寸单位 |  | mm |