型号：ANC 4016B

图片（正面、反面）

产品特点

- 机架式安装（用于19英寸标准机柜），占用1U空间

- 综合三种不同类型输出插座，经济、实用

- 输入端过流断路保护功能

- 为直流电源适配器（如Modem电源适配器等）备有插孔

技术规格

- 外型尺寸：432mm×1U×2U（宽×高×深）

- 输入类型：IEC309 16 A 2P+E 防溅插头（标配2m输入线缆）

- 输出类型：6位国标10A插座+2位美标10A插座+10位IEC320 C13插座

- 标称容量：250VAC/16A

- 过流断路阈值：>16A

联系方式：

| 联系： | 翟景（经理） |
| --- | --- |
| 手机： | 13141456901 |
| 传真： | 010-51373942 |