常 用 各 种 能 源 热 值

| 耗能设备名称 | 理 论 热 值 | 效 率 | 实 际 热 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电加热热水交换器 | 860千卡/度（kcal/kwh） | 热效率95％ | 817千卡/度(kcal/kwh) |
| 液化气热水器 | 10800千卡/公斤（kcal/kg） | 燃烧效率75％ | 8100千卡/公斤(kcal/kg) |
| 天然气热水锅炉 | 8400千卡/立方米（kcal/m ³） | 燃烧效率85％ | 7140千卡/立方米(kcal/m³) |
| 管道煤气热水锅炉 | 3800千卡/立方米（kcal/m³） | 燃烧效率85％ | 3230千卡/立方米(kcal/m³) |
| 柴油热水锅炉 | 10300千卡/公斤（kcal/ kg） | 燃烧效率80％ | 8240千卡/公斤(kcal/ kg) |
| 空气能热泵 | 860千卡/度（kcal/kwh） | 热效率350％ | 3010千卡/度(kcal/kwh) |
| 太阳能集热器 | 17兆焦耳/平方米（mj/m²）+860千卡/度 | 热效率910％ | 7826千卡/度(kcal/kwh) |

成本比较：

每吨热水成本比较(以15℃的冷水,加热至55℃的热水,需要40000Kcal/h的热量为例):

1.电辅加热: 817kcal/kwh(实际热值)      40000kcal÷817kcal/kwh=48.96kwh

2.液化气热水器:8100 kcal/kg(实际热值)  40000kcal÷8100kcal/kg=4.9kg

3.柴油锅炉: 8240kcal/kg(实际热值)      40000kcal÷8240kcal/kg=4.85kg

4.管道煤气炉:3230kcal/m³(实际热值)     40000kcal÷3230kcal/m³=12.38 m³

5. 天然气热水器:3010kcal/m³(实际热值)  40000kcal÷3010kcal/m³=5.6 m³

6.空气能热泵: 3010kcal/kwh(实际热值)   40000 kcal÷3010kcal/kwh=13.29kwh

7.太阳能集热器: 7826 kcal/kwh+17mj/㎡(实际热值) 40000 kcal÷7826 kcal/kwh=5.11 kwh

用太阳能热水器所需能耗
（标准工况下生产1吨55℃热水所需的需能耗）
全年阴雨天一般为90天，如果采用电辅助加热，

则需要耗电能：48.96度×90天＝4406.4度
如果采用热泵热水器（空气能）

则需要耗电能：13.92度×90天＝1252.8