2008年8月11日，水立方各路高手在泳池中狂掀破世界纪录高潮。特别是男子4*100米自由泳接力，一项比赛两破纪录，此外，日本蛙王北岛康介在男子100米蛙泳比赛、津巴布韦的考文垂在女子100米仰泳的半决赛、意大利的佩莱格里尼在女子200米自由泳预赛均打破世界纪录！加上头一天打破的3项纪录，北京奥运会游泳比赛已打破8项世界纪录。

其实水立方本身就拥有多项“世界纪录”，它座落在奥运公园南端，东临国家体育场，建筑面积80000m2，17000座，是迄今为止世界上最大的游泳馆。水立方景观照明采用RGB型LED，在固定外层气枕的钢结构框架上布灯、侧向投射，使“水立方”外表面的亮度、色彩、图案达到一定要求，加上南立面2000m点阵显示屏，形成一定的场景和模式。这种“空腔内透光”与LED照明的结合应用方式开创了一个先河，本身也是一项了不起的“世界记录”，它为建筑物景观照明朝着节能环保的方向发展及LED照明向规模化方向发展树立一个新的里程碑。

LED主要参数选择如下：

⑴主波长λ(nm)

R:λ=622-629G:λ=520-525B:λ=465-470

⑵单管光通量Φ(Lm)

R:Φ≥35G:Φ≥35B:Φ≥15

⑶整向平均工作电流、正向锋值电流(mA)

I≥350I≥500

⑷热阻R(℃/W)

R:R≤12G、B:R≤10

⑸允许工作结温T(℃)

T≥125