电动液压推杆

一、产品介绍

我厂生产的YTZ型系列电液推杆适用于往复推拉直线（或往复旋转一定角度）的运动，可用于上升，下降或夹紧工作物的场所，也用于远距离及高空危险地区，并可和计算机联网进行集中自动控制。

电液推杆采用机电液一体化全封闭结构设计，不易产生外泄漏，不污染环境，在恶劣环境下不吸尘，不进水，内部不锈蚀，使用寿命长。现已广泛用于冶金、矿山、煤碳、电力、机械、粮食、水泥、化工、水利、运输等部门。

二、型号说明

YT    Z     B     ※    ※    ※     ※

使用角度：P水平、X向下推、S向上推

额定速度（推速）：mm/s

行程：mm

额定推力：kgf

电机防护等级：B为防爆、无标为非防爆

整体结构型式

电液推杆

定货须知：

- 用户订货时，必须注明推杆的型式、电机防护等级、推（拉）力、行程、速度和使用角度六个基本参数，缺一不可，如有特殊要求请说明；

- 本产品工作介璺为矿物油，工作环境温度为-20℃-80℃，如有特殊要求请说明；

- 电液推杆的电器部分均由需方自行解决，如需配套供应请另说明。

- 如需特殊结构型式，请单独定货。

三、性能参数

| 序号 | 型号 | 额定输出力（kgf） | 额定速度（mm/s） | 电机型号 | 行程范围 （mm） | 速度范围 (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |  |  |  |
| 1 | YTZ450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
| 2 | YTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
| 3 | YTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
| 4 | YTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
| 5 | YTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| 6 | YTZ3000-/70 | 3000 | 2500 | 70 | 90 | Y100l2-4-3KW | 50-2000 | 10-70 |
| 7 | YTZ4000-/70 | 4000 | 2950 | 70 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-70 |
| 8 | YTZ5000-/90 | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
| 9 | YTZ6000-/40 | 6000 | 3800 | 40 | 65 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-40 |
| 10 | YTZ7000-/40 | 7000 | 4500 | 40 | 65 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-40 |
| 11 | YTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 70 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |

注：1、表中所列电机的电机等级为380V，防护等级为IP44，如有特殊要求请另说明；

2、超出表内所列技术参数范围，请另外说明。

| 序号 | 型号 | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | L* | L1 | B | D | D1 | b | h |
| 1 | YTZ450-/110 | 880+S | 925+ S | 635+ S | 375+ S | 160 | 200 | 180 | 140 |
| 2 | YTZ700-/110 | 895+ S | 945+ S | 635+ S | 375+ S | 160 | 200 | 180 | 140 |
| 3 | YTZ1000-/110 | 920+ S | 970+ S | 635+ S | 375+ S | 160 | 200 | 180 | 140 |
| 4 | YTZ1750-/90 | 990+ S | 1040+ S | 688+ S | 400+ S | 168 | 250 | 180 | 140 |
| 5 | YTZ2500-/90 | 990+ S | 1040+ S | 688+ S | 400+ S | 168 | 250 | 180 | 140 |
| 6 | YTZ3000-/70 | 990+ S | 1040+ S | 688+ S | 400+ S | 168 | 250 | 180 | 140 |
| 7 | YTZ4000-/70 | 1010+ S | 1070+ S | 688+ S | 400+ S | 168 | 250 | 180 | 140 |
| 8 | YTZ5000-/90 | 1095+ S | 1160+ S | 718+ S | 400+ S | 168 | 300 | 180 | 140 |
| 9 | YTZ6000-/40 | 1075+ S | 1135+ S | 754+ S | 465+ S | 200 | 250 | 200 | 160 |
| 10 | YTZ7000-/40 | 1075+ S | 1135+ S | 754+ S | 465+ S | 200 | 250 | 200 | 160 |
| 11 | YTZ8000-/50 | 1162+ S | 1237+ S | 785+ S | 485+ S | 200 | 300 | 200 | 160 |

注：S为油缸行程。L*为配防爆电机的外形尺寸。

| 序号 | 型号 | 安 装 尺 寸 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | A* | l1 | l2 | d | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 |
| 1 | YTZ450-/110 | 620+S/2 | 420+ S/2 | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 36 | 60 | 16 | 50 |
| 2 | YTZ700-/110 | 620+ S/2 | 420+ S/2 | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 36 | 60 | 16 | 50 |
| 3 | YTZ1000-/110 | 620+ S/2 | 420+ S/2 | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 36 | 60 | 16 | 50 |
| 4 | YTZ1750-/90 | 650+ S/2 | 450+ S/2 | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
| 5 | YTZ2500-/90 | 650+ S/2 | 450+ S/2 | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
| 6 | YTZ3000-/70 | 670+ S/2 | 470+ S/2 | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
| 7 | YTZ4000-/70 | 670+ S/2 | 470+ S/2 | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
| 8 | YTZ5000-/90 | 670+ S/2 | 470+ S/2 | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
| 9 | YTZ6000-/40 | 700+ S/2 | 500+ S/2 | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
| 10 | YTZ7000-/40 | 700+ S/2 | 500+ S/2 | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
| 11 | YTZ8000-/50 | 700+ S/2 | 500+ S/2 | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |

注：A*为当S＜200时的安装尺寸

五、电液推杆使用与维修说明

首先，感谢您使用本厂电液推杆。

- 本厂电液推杆，外形结构可分三大类：1、整体直式（YTZ型）； 2、平行式（YTP型）； 3、分离式（YTF型）。请您认准产品上的标牌；

- 电液推杆往复运动时，只需电机正反转，由于采用液控集成块控制油路（见油路图），它能根据电机的正反转变换油流方向，停止工作时，油路被内部液控单向阀锁死，实现双向保压；

- 电液推杆根据用户订货要求已调好压力，一般不需变动，如有异常确需变动，请您打开上盖，慢慢旋转集成块上的内六角螺栓，顺时针转动压力增加，反之则压力减小；

- 如选用隔爆电机，应按防爆规程安装，接线使用；

- 电液推杆出厂前，已放尽油箱里的油，使用时，应加满油。然后再把加油盖上的排气螺钉（M5见加油口简图）卸掉，让出气孔敞开通气；

- 冬季使用30#机械液压油，夏季使用20#机械液压油，均须过滤后，再加入推杆里（滤油精度80微米）。

- 常见故障及排除法：

| 故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 活塞杆不活动 | 电机不动作； 油泵卡死； 阀不动作； 油太少或太脏。 | 检查电机及电器找出原因； 拆开清洗； 更换或清洗； 加油或换油。 |
| 活塞杆不能往反运动 | 阀不动作 | 更换或拆开清洗 |
| 外漏 | 密封件损坏 | 更换密封件 |