纯水机的安装简单步骤： 
1. 把（除用真空密封包装的RO膜以外的）所有滤芯安装到位。 
2. 把自来水水源关闭，将不锈钢三通和进水球阀与自来水管接上，接着把进水球阀用二分软管与纯水机连上；纯水口接上鹅颈水龙头；储水压力桶（储水压力桶球阀开关状态：关闭）与主机接好；排污口接上二分管连到地漏口排污。（不要安装RO膜，不要接饮水机。） 
3. 所有管线、滤芯（除RO膜外）都装好后，打开自来水和进水球阀开关通水、插电，同时将鹅颈纯水水龙头打开，对安装好的滤芯冲洗二十分钟左右直到没有黑色水出为止，停止供水、供电。 
4. 安装RO膜，RO膜有黑色大密封圈的一端是在膜壳盖这头的（外面），一头带有两个黑色的小密封圈插入里面中间的纯水孔。安装RO膜时一定要注意RO膜的位置不能反了，一定要在密封圈上涂抹润滑液，不能强行插入，也不能强行盖上RO膜壳盖，盖不上膜壳盖说明RO膜没安装好，需重新安装。 
5. 通水、通电，同时将鹅颈纯水水龙头打开，（储水压力桶球阀开关状态：关闭），对RO膜进行四十分钟左右的冲洗，完了以后停止供水、供电。 
6. 通水、通电，打开压力储水桶开关，同时将鹅颈纯水水龙头关闭，待压力储水桶存满水后，停止供水、供电，把压力储水桶内的第一桶水放掉不要饮，用于其它。