WXT-2型主机.呼叫器说明

一、产品技术特点：

工作电压：DC12V

工作频率：433 MHz

接收灵敏度：≥-112dBm

二、操作说明：

1、设置双键呼叫；本主机可对应5键及2键呼叫器。设置对应双键呼叫时，在接通电源主机屏幕上显示“—”的状态下，长按【设置】键大于五秒以上操作待数码管显示“222”，即表示主机配对双键呼叫工作状态。

2、清除记录号码：操作前必须清除机内所有记录（因出厂时不一定是空码）。①短按【设置】键进入学习状态后（主机屏幕显示“01—”），长按【设置键】大于5秒，待中间一只数码管显示“—”表示已清除所有号码。

3、呼叫器与主机配对设置：在1、2步骤完成后，短按“设置”键主机屏幕显示“01—”则主机进入学习状态，然后按“双键呼叫发射器”的任一键，显示“01H”约0.5秒，表示“01”号已学习，接着自动显示“02-”可继续学习其他的“呼叫器” 共可学习96个呼叫发射器，学习完成后再按一下【设置】退出学习状态。学习过程中如想学习其它在号码，可按【上翻/下翻】键选择，持续要设置完要学习的呼叫器。

三、检测验证

设置完成后，验证是否成功设置，双键呼叫——左边两个2.3寸数码管显示呼叫号码，右边一个1.1寸显示呼叫次数。按呼叫器键后、主机显示呼叫器所设置的号码，同时伴有音乐铃声，呼叫器上按“取消”键，主机“号码”清除，如果验证失败请重复以上步骤或拨打客户服务电话。

注意事项：

① 本系列主机屏幕循环显示号码5组，后台可存储20组号码，当在呼叫服务没有取消25组号码以上时，后面的呼叫将会没有应答；呼叫号码超过5组时，如第六组号码呼叫时，则该号码显示3秒后存入后台。待当前循环的5组号码其中一个被清除，即第6组号码进入循环显示状态。依此类推。

② 本系列主机设置2键呼叫器则要进入“222”模式，进入“555”状态则无法学习2键呼叫器！

尊贵的客人：无论何种原因给你带来的不便，我们谨向您表示诚挚的歉意。同时请即时拨通客服专线4006-570-790，以便能尽快服务于您。感谢您的信任与支持，谢谢！