公司主页：http://www.hzsongjing.com

# SJ-1381E节能除湿机技术参数

# 为您解除潮湿的烦恼

除   湿   量： 138升/天

适  用 范 围： 110~170平方米/层高2.6米

电        源： 220V~50HZ

额定输入电流： 7.8A

额定输入功率： 1.5KW

除  霜 方 式： 自动

循  环 风 量： 1300立方米/小时

排  水 方 式： 水管连续排水

使用环境温度： 5-38℃

压 缩 机保护： 三分钟延时

体        积： 420×480×1050mm

净        重： 67kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-1381E除湿量标 138 升 / 天，就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。

技术说明：

1.控 制 方 式：全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜.

2.压  缩   机：往复式压缩机

3.压  缩   机：三分钟延时保护.

4.排 水 方 式：水管连续排水

5.湿度传感 器：日本神荣湿度探头

6.移 动 方 式：地脚采用万向轮,移动方便

除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入水管排出机外， 产生出干燥空气排出， 如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

产品特点概念：

机组配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

公司始终坚持“追求卓越，诚信经营，质量第一，专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。本公司以最优质的产品和最优惠的价格热忱欢迎您来电来函洽谈业务。

松井电器技术部