公司主页：http://www.hzsongjing.com

ZS-10Z加湿机技术参数

加   湿   量： ≥3.0kg/h

电        源： 220V~50HZ

功        率： 300W

湿  度 控 制： 自动型

出  雾 方 式： 110PVC（mm）

雾  粒 直 径： (10.0(um)

换   气   量： 175m3/h

使用环境温度： 0-40℃

体        积： 600×460×700mm（深×宽×高）

净        重： 22kg

移 动 方 式：  地脚万向轮以及墙体固定两用

| 型号 湿度 | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容积m3 | 容积m3 | 容积m3 | 容积m3 |
| (50％RH | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2400 |
| 55-65％RH | 450 | 900 | 1350 | 1800 |
| 65-75％RH | 360 | 720 | 1080 | 1440 |
| 75-85％RH | 280 | 560 | 840 | 1120 |
| 85-95％RH | 200 | 400 | 600 | 800 |
| ≥95％RH | 100-160 | 300-320 | 300-450 | 400-600 |

大约使用范围：

产品特点概念：

松井超声波工业加湿机系列为外墙悬挂和移动式双功能设计，设备整体采用不锈钢箱体，表面喷塑处理，外形美观、实用，安装方便。ZS系列超声波工业加湿机配备标准给水口，放水开关及溢水口。其给水口自动补水，自动控制水位。由一分钟到九十九小时，任意设置工作时间及停止时间，设定好后可连续工作，无需人员职守，ZS系列超声波加湿机的输出管路，可按用户需要加湿的场所合理布置管线，均匀分布出雾口，管线间连接需密封。设备内部采用集成式雾化组件，并配有无水保护装置，所产生的雾粒直径只有1-10μm，颗粒均匀，能长时间悬浮与空气当中。ZS系列超声波工业加湿机，雾化工作时无机械驱动，无噪音干扰，无污染，雾化效率高，故障率低，能耗低，是高效，可靠，实用的工业加湿设备。

公司始终坚持“追求卓越，诚信经营，质量第一，专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。本公司以最优质的产品和最优惠的价格热忱欢迎您来电来函洽谈业务。

松井电器技术部