X-ZY系列座椅式电梯

使用说明

为保证客户安全 以及设备的良好运行 敬请客户仔细阅读使用说明以及操作流程，并按规范操作。
敬告：儿童或老弱不能自理者，必须在有监护人看护的情况下使用！！

设备型号：

设备货号：

该货号参数、配置/功能（可选项）

层/站：	  层       站       提升总高度：	  mm  斜拉总长度：    mm

具体停靠楼层：              设备颜色：（查客户配色单）

| 座椅 | □ 可折叠 / □ 不可折叠 □ 皮质 / □ 布质 | 扶手固定操作板 | □ 有 / □ 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动复位 | □ 有 / □ 无 | 无线控制器 | □ 有 / □ 无 |
| 对讲设备 | □ 有 / □ 无 | 内部报警 | □ 有 / □ 无 |
| LED 显示 | □ 有 / □ 无 | 表面处理 | □ 喷塑/□ 烤漆 |
| UPS | □ 有 / □ 无 |  |  |

设备操作须知

- 非本公司专职维修人员不得随意拆卸和维修本设备，如因非法使用和强行拆卸本设备所造成的人员伤害以及设备损坏，本公司概不负责。

- 严禁超载使用，严禁装载货物，座椅式电梯只能在额定范围内使用，如果超载使用将导致严重机械磨损。

- 严禁在座椅式电梯运行轨道前后堆放杂物。

- 在使用过程中人员必需与座椅保持0.8米以上距离。

- 用户必需自备UPS，以备停电时应急使用。（可作为可选配件）

- 为保证客户安全  请在选择楼层前系好安全带  以防跌落。

- 暂停操作在任何情况下有效  楼层呼叫与遥控器（或面板）操作优先级一样。

- 长时间不使用时，请将设备停在最低或最高层后切断电源。

- 复位功能（可选）：用户到达指定楼层 走出座椅后  经过一段时间的延时 系统将自动回到相应楼层。

- 手动/自动模式切换必须由工作人员设置或在工作人员指导下切换，用户请不要轻易设置。

遥控器说明

- 使用时尽可能拉出天线

- 内置12V小电池 当电源指示灯微亮时说明电池电源不够 请即时更换电池  否则将影响使用（呼叫按钮情况雷同）

- 如果遥控器损坏 导致遥控失灵 请尽快联系厂商进行更换

- 遥控器理论有效距离为1000米  实际有效距离为200米左右 请不要超距离使用

操作说明

设备拥有双段智能变速，用户根据实际需要选择向上运行或者向下运行，设备将根据命令自动运行，期间可通过遥控器切换运行方向或暂停，非常方便。

- 人坐上座椅，系好安全带后用遥控器选择向上（或向下）运行，座椅会根据命令开始运行。期间暂停和刹车信号有效，也可随时改变运行方向。

- 若座椅在最高层，收到向上命令无效。同样，在最底层收到向下命令无效。

- 在座椅运行时，刹车信号优先于其他命令。

- 在正常运行情况下，座椅在转弯处将自动减速运行。

- 若上电时，座椅在非楼层点，则系统进入非正常工作状态，在该种状态下，设备只能低速运行，无法实现只能双速。在运行至任一个楼层点后，系统自动切换至正常工作状态。

- 设置变速点时，上电前必须将座椅运行至非楼层点。

| 按键功能表（客户遥控器） |
| --- |
| ▲ | 向上运行/暂停 | ▼ | 向下运行/暂停 |
| ■ | 刹车 |  |  |

| 按键功能表(调试遥控器) |
| --- |
| 总开功能 | 向上运行/暂停 | 总关功能 | 向下运行/暂停 |
| 总开+6键 | 查看内部信息 复位 | 总关+6键 | 清零内部计数（调试用） |
| 2键+6键 | 设置变速点位（调试用） | 5键+6键 | 设备刹车 |

注：调试用组合键客户切勿自己轻易使用  应在技术人员指导下使用

日常维护以及简单故障排除

为了使设备更好的运行，请用户仔细阅读该篇，正确的使用才能让设备运行的更长久。

- 在自动操作模式时，请尽量不要过多使用暂停命令。

- 在自动操作模式时，请时常刷新系统数据复位操作。

- 在任一操作模式时，请不要手动进行刹车命令。

- 不要手动去触碰上下限位开关。

故障1  ：设备离开停位点不久便开始三长一段长鸣

原因    ： 上下限位开关出现故障

排除方法：查看上下限位开关有无被硬物挡住。

故障2 ：设备未启动便长鸣

原因   ： 	1 上下限位开关出现异常，

排除方法：查看上下限位开关

2 变频器故障

排除方法：请联系厂商

故障3：呼叫按钮以及遥控板均失灵

原因  ： 有可能是接受模块损坏或是主板故障

排除方法： 断电查看无线接收模块有没有插好，切忌无线接收模块在通电时不得触碰！否则将导致模块损坏。

如果接触良好，给系统上电，若系统有3声鸣叫，则可断定为无线接收模块损坏。

如果没有3声鸣叫，则可能为主板故障。

故障3：呼叫按钮以及遥控板其中一个失灵

原因  ： 该无线发送模块没电了

排除方法：更换电池。

杭州金叶无障碍设备制造有限公司天津分公司

电话：022-24713906  13820041922	网址：www.ze65.cn

传真： 022-24568756	邮箱：upsafe@yahoo.cn