S-MINI系列MINI电梯

使用说明

为保证客户安全 以及设备的良好运行 敬请客户仔细阅读使用说明以及操作流程，并按规范操作。
敬告：儿童或老弱不能自理者，必须在有监护人看护的情况下使用！！

设备型号：

设备货号：

该货号参数、配置/功能（可选项）

层/站：	  层    站    门            提升总高度：	  mm

具体停靠楼层：              设备主体颜色：（查客户配色单）

硬件类

| L型平台 | □ 可折叠 / □ 不可折叠 | 自动门 | □ 有 / □ 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动照明 | □ 有 / □ 无 | 无线遥控器 | □ 有 / □ 无 |
| 对讲设备 | □ 有 / □ 无 | 锁梯装置 | □ 有 / □ 无 |
| LED 显示 | □ 有 / □ 无 | 重力测控 | □ 有 / □ 无 |
| UPS | □ 有 / □ 无 |  |  |

软件类、特殊要求类

| 自动楼层复位 | □ 有 / □ 无 | 内部报警 | □ 有 / □ 无 |
| --- | --- | --- | --- |

可选项功能说明

- L型平台折叠功能：针对有些对场地空间要求特高的场所，可使用折叠平台，在平时不使用时，平台可自动收拢，大大地优化室内空间。

- 自动照明：在平台内有人，以及运行时自动打开内部照明，不使用时自动关闭。

- 对讲设备：可安置在所有楼层，以及其他客户想安装的地方，用于室内通信。并不仅仅针对该电梯使用。在公共场所，可作为专业操作人员的呼叫器。

- 无线遥控：可对设备进行无线控制。

- 重力测控：可对平台上重力进行高精度计算，进行超重，无人等判断。

- UPS：在突然停电情况下，UPS可无间断的进行持续供电，保证设备的正常运行。

- 锁梯装置：可对设备进行上锁，停止使用。

- 自动复位：在运行一次后，系统将自动复位至默认楼层。

设备操作须知

- 非本公司专职维修人员不得随意拆卸和维修本设备，如因非法使用和强行拆卸本设备所造成的人员伤害以及设备损坏，本公司概不负责。

- 严禁超载使用，严禁装载货物，MINI电梯只能在额定范围内使用，如果超载使用将导致严重机械磨损。

- 严禁在MINI电梯平台下堆放杂物。

- 在使用过程中人员不得进入电梯下方（如无外封闭设计）。

- 用户必需自备UPS，以备停电时应急使用。（可作为可选配件）

- 为保证客户安全  请在运行时握住扶手。

- 暂停操作在任何情况下有效  楼层呼叫与遥控器（或面板）操作优先级一样。

- 长时间不使用时，请将设备停在最低或最高层后切断电源。

- 复位功能（可选）：用户到达指定楼层 走出平台后  经过一段时间的延时 系统将自动回到相应楼层。

操作说明

设备操作非常简单，基本与传统电梯无异，有外部楼层呼叫按键、平台内部楼层选择按键等。以下通过按键和运行特点的介绍，来对具体操作做一个全面的说明。

- 平台只有在所有楼层的门全部关闭时才能运行。

- 底部的有防撞装置，如果有物体触发防撞开关，系统将保持刹车状态，平台无法正常运行，必须清除障碍后才能正常运行。

- 若平台已经在最高层，收到向上命令无效。同样，在最底层收到向下命令无效。

- 在平台运行时，刹车信号优先于其他命令。

- 楼层呼叫按钮：在按下楼层呼叫按钮后，并在所有门关闭情况下（自动门将自动关闭所有门），平台开始向目标楼层运行，到达目标楼层后平台自动停止（自动门将自动打开相应的门）。

- 楼层选择按钮/暂停：在设备处于停止状态时，按下楼层选择按钮后，并保证所有门关闭情况下（自动门将自动关闭所有门），平台开始向目标楼层运行，到达目标楼层后平台自动停止（自动门将自动打开相应的门。

在设备处于运行状态时，按下任意楼层选择按钮后，设备将自动立即停止运行，

暂停效果。此时可重新选择目标楼层。

- 有重力测控的情况：每次按键命令都会检测平台上有无人，如果平台内有人，则呼叫无效。如果平台内无人，则内部楼层选择无效。

杭州金叶无障碍设备制造有限公司天津分公司

电话：022-24713906  13820041922	网址：www.ze65.cn

传真： 022-24568756	邮箱：upsafe@yahoo.cn