桑拿锁使用说明

一般术语解释

管理卡：又称母卡，具有开门和配置其它卡的管理功能。门锁通过管理卡自行发行、删除、修改宾客卡、服务卡和通开卡。

宾客卡：客人用于开门的卡,为了保障客人利益，每把锁只能配置一张宾客卡，宾客卡是唯一的。使用管理卡配置新的宾客卡时，原来所配置的宾客卡将自动被删除。

服务卡：只有在锁被设置为双开的管理模式下才有，供服务人员使用。服务卡任何时候均不能单独开门，两张服务卡也不能配合开柜门，只有与宾客卡配合（不分先后）才能实现开门的功能。

通开卡：每把锁的通开卡只能配置一张，且以最新配置的为准。通开卡在单，双卡模式下均可单独开门。此卡可作为区域卡，也可给清洁工打扫卫生时使用

TM头：用于读取卡内数据的配件。

单卡开门：在配卡时，若只配宾客卡（只能为一张），此时就是单卡开门。此时只要在TM头处触碰宾客卡，即可开锁。

双卡开门：在配卡时，一旦配有服务卡，则该锁就变成双卡开门模式。（注：就算没有配宾客卡，也都被认为是双卡开门模式，此时可碰管理卡一下，补配宾客卡。）开锁时，先碰第一张卡，指示灯亮，在灯亮期间，再碰另一张卡，锁即打开。

双卡及单卡切换：

单卡 -( 双卡：此时只需要加配服务卡即可。

双卡 -( 单卡：首先删除所有的宾客卡和服务卡，再重新配置宾客卡即可（注意，不要配置服务卡！）。

操作简要说明

（1）配置管理卡：事先准备好一张DS1990TM卡，轻按一下锁体后面的设置按钮，蜂鸣器响一声报警提示音，同时灯开始闪烁，用该TM卡碰触TM头，此时蜂鸣器响一声，灯灭，说明管理卡配制成功（注：新的管理卡配置成功的同时原已配置的管理卡、宾客卡和服务卡同时将被全部删除，另外管理卡在单开模式和双开模式下都可实现开门。管理卡一旦配置成功，用户应将其妥善保存）。

（2）配置宾客卡：每把锁的宾客卡只能配置一张，配置过程如下：碰管理卡一次，蜂鸣器响一声，同时灯开始闪烁，碰要配置的卡，此时蜂鸣器响一声，灯灭，表示该卡已成功配置成宾客卡。（注：当要配置的卡已经被配置过，则蜂鸣器beep-beep短响两声，表示该卡已经被配置过了。如果该锁以前已经配置有了宾客卡，则以前配置的宾客卡同时被自动删除。）

（3）配置服务卡：每把锁的服务卡最多可以配置10张，配置过程如下：连续有效碰管理卡2次（即在碰了第一次管理卡后灯闪烁的这段时间里再碰一次管理卡），灯继续闪烁，拿开管理卡，碰要配置的卡，蜂鸣器响一声，表示该卡已成功配置成服务卡。灯还在闪烁的期间里，可以继续碰其它的卡，配制多张服务卡。当蜂鸣器长响一声，灯停止闪烁，配置过程结束。（注：当要配置的卡已经被配置过，则蜂鸣器beep-beep短响两声，表示该卡已经被配置过了。若锁内已配置了10张服务卡，若再想多配服务卡时，蜂鸣器会短响三声，提醒用户服务卡已经配满，不能再增加了）

（4）配置通开卡：每把锁的通开卡只能配置一张，且以最新配置的为准。配置过程如下：连续有效碰管理卡5次，指示灯持续闪烁，此时碰一次要配置的卡，蜂鸣器响一声，灯灭，表示该卡已成功配置成通开卡。通开卡在单，双卡模式下均可单独开门。（此卡可作为区域卡，也可给清洁工打扫卫生时使用）。

  - 锁功能状态设置

单卡开门：配置管理卡后的初始状态为单卡开门模式。即使原来状态为双卡开门，重新配置管理卡后，也会自动转为单卡开门模式。

双卡开门：单卡开门状态时，若配制了服务卡，则该锁自动转换为双卡开门状态。只有当该锁原配置的所有服务卡全部被删除（管理卡连续有效碰3次）后，该锁才可自动转换为单卡开门模式，否则该锁仍是双卡开门模式。

  - 开门操作：

- 无论在单卡还是在双卡状态下，管理卡均可开门，即连续有效碰管理卡4次，灯闪烁，5秒后执行开门动作。

- 单卡开门：锁为单卡开门模式时，只有已配置过的宾客卡或管理卡才可以开门。碰宾客卡，响铃一声，锁舌收回，灯一直亮（不闪烁），用户开柜门，3秒后锁舌自动伸出，灯灭。

- 双卡开门：锁为双卡开门模式时，碰宾客卡或服务卡，响铃一声，等待第二张卡，5秒内碰第二张服务卡或宾客卡，响铃一声，锁舌收回，灯一直亮（不闪烁），用户开柜门，3秒后锁舌自动伸出，灯灭。如一直不碰第二张卡，则5秒后灯灭，自动结束这一次的开门操作。

  - 关门操作：

无论是单卡开门或是双卡开门后，约3秒后将自动完成锁门动作，电机反转，灯自动熄灭，说明关门动作完成。

  - 卡的删除：

删除宾客卡和服务卡：连续有效触碰管理卡3次，灯闪烁，拿开管理卡，等待约2秒左右，灯一直亮（不是闪烁！），进入删卡过程，约10秒钟后，响铃一声，灯熄灭，此时原来配置的所有宾客卡和服务卡均被删除（注意，如有多张服务卡，此过程各张服务卡将一起被删除！）。若灯亮的这10秒时间里碰管理卡，则取消删除过程，灯灭后所有的卡都被保留。

删除通开卡：连续有效触碰管理卡6次，灯闪烁，拿开管理卡，等待约2秒左右，灯一直亮（不是闪烁！），进入删卡过程，约10秒钟后，响铃一声，灯熄灭，此时原来配置的通开卡被删除。若灯亮的这10秒时间里碰管理卡，则取消删除过程，灯灭后所有的卡都被保留。

删除管理卡：配置了管理卡后又想删除此管理卡，或者管理卡丢失，需重新配置另外一张管理卡，操作如下：轻按锁体后的设置按钮一下，蜂鸣器响报警提示，灯闪烁，此时用新卡触碰TM头一次，响铃一声，表示以前的管理卡被删除，新的管理卡配置成功。注意，删除管理卡的同时所有其他卡也一起被删除！

其它功能和特点

低电压报警：若电池电压低到一定（3.2~3.4V），开门时将有4声报警提示。发生报警后还可开门约200次,此情况下，也尽快更换电池。

报警功能：上锁后，若用非法卡触碰TM头，或者锁舌被用其他方式推回时，会响起报警声音，提示非法开门。碰正常的开门卡(合法的卡即可)，可终止报警。

门未关好报警功能：    关柜门时，若关得不好，即锁舌没有完全出到位被阻挡时，会响起报警声音（电机不转动！！），提示门未关好，可能容易被人打开。

超低功耗：使用4节5#电池，锁门状态整机功耗小于5μA，因此一般干电池均可用一年以上，而不需要更换电池。

技术参数：采用美国DALLAS公司的不锈钢TM卡，密码唯一不能复制，保密性高，克服传统机械钥匙易被配现象，坚固、防水、防高温特点；读卡能力强，在卡完全湿水的情况下稳定开门，表带式卡带在手腕使用方便。

静态功耗低：<<2uA电流  工作电压：使用4节碱性AA/1.5V电池， 正常工作电压3.2V~6.5V 。电机传动锁舌机构保证开启五十万次以上。

建议：

- 碰卡提示音、报警声音、开门提示音建议分别做成铃声效果。

- 同一性质的操作，声音及灯光的提示应该统一。比如按按钮初始化、防撬报警、非法卡开门、两张服务卡连碰等事件可用统一的报警提示音。

- 只要是有效的碰卡动作，不管是管理卡，服务卡还是宾客卡，每次的碰卡提示音都应该一致（如果是触发了另外的操作含义，比如连续碰管理卡导致删除卡或者导致开门，则碰卡提示音结束后再用其它的提示音提示。）

- 一种灯光颜色即可。不同的操作结果用不同的声音提示。如果用不同的声音和不同的灯光共同来区别操作结果，难于记忆和辨别（又要听声音又要看灯光！特别是碰卡时tm头被挡住了一阵，很难数得对灯闪烁的次数！）

- 碰管理卡后用闪烁的灯光来提示，碰其他合法卡后，用一直亮的灯光来提示，碰非法卡时声音报警提示，灯光不亮。

- 有效时间要用灯光来提示，灯灭了即表示后续操作的有效时间已经过了。比如双开时第一张卡碰过后第二张卡碰卡的有效时间、或者是碰第二次卡的有效时间（比如管理卡有时要连续碰）……