一AUTN-CYG90系列中、高频动态压力传感器/变送器

产品概述

在军事工程，化爆试验，创伤医学，液压动力机械试验等科

学试验与现代化仪器仪表中，需要不失真地测量一些变化频率高，

压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值，这就要求所

用压力传感器具有高的固有频率，极短的上升时间和宽广优良的

响应频带，以保证足够的动态测压精度。

AUTN-CYG90中高频动态压力变送器采用进口高性能芯片，利

用微机械加工技术使得集成硅片有效尺寸小，固有频率高，综合性能优。是动态测压的首选。

性能参数

| 测量范围 | -100KPa～0～1KPa～20KPa...100MPa |
| --- | --- |
| 过载能力 | 2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) |
| 压力类型 | 表压或绝压 |
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 |
| 综合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS |
| 固有频率 | 0～18KHz～150KHz | 0～180KHz～1MHz | 0～800KHz以上 |
| 变送器带宽 | 0～1KHz～3KHz | 0～20KHz | 0～200KHz |
| 上升时间 | 0～1μS～3μS | 0～0.2μS～1μS | 0～0.1μS～0.3μS |
| 长期稳定性 | 典型：±0.1%FS/年 | 最大：±0.2%FS/年 |
| 工作温度 | 一般为-40℃～85℃ | 特殊可为-10℃～250℃ |
| 零点温度漂移 | 典型：±0.02%FS/℃ | 最大：±0.05%FS/℃ |
| 灵敏度温度漂移 | 典型：±0.02%FS/℃ | 最大：±0.05%FS/℃ |
| 供电范围 | 12～36VDC（一般24VDC） | ±15VDC标准开关电源 |
| 信号输出 | 4～20mA/1～5VDC/ 0～5VDC |
| 负载电阻 | ≤(U-10)/0.02Ω |
| 外壳防护 | 电缆线为IP67和接插件连接为IP65 |
| 接口及壳体 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
| O形圈 | 氟橡胶 |
| 传感器膜片 | 不锈钢316L |

产品特点

全不锈钢外壳，卓越的腐蚀性能；压力测量范围宽；固有频率高可达1MHz；工作稳定；抗干扰能力强；原装进口组件，性能可靠；外形尺寸小，重量轻，类型齐全，性价比高；测量介质范围广。

产品用途

军事工程；化爆试验；石油勘采与试井；力学；土木工程学；岩土力学；创伤医学；液压动力机械试验等科学试验。

选型指南

| AUTN-CYG90 | 中高频动态压力传感器/变送器 |
| --- | --- |
|  | 压力类型 | 表压（G可不标） 绝压（A） |
| 量 程 | 测量范围：0～ X KPa或 0～ X MPa |
|  | 代号 | 变送器带宽 |
|  | H1 | 0～1KHz～3KHz |
|  | H2 | 0～20KHz |
|  | H3 | 0～200KHz |
| 代号 | 综合精度：1：±0.5%FS 2：±0.25%FS |
| 代号 | 信号输出 |
| A1 | 4～20mA |
| V1 | 1～5V DC |
| V2 | 0～5V DC |
| 代号 | 附加功能 |
| F1 | M20x1.5 外螺纹 |
| F2 | G1/4外螺纹 |
| F0 | 特殊 |
| W1 | 电缆型（IP67，2m） |
| W2 | 插座型（IP65，DIN43650） |
| E | 本安防爆型ExiaПCT5 |
| T1 | 自由场（爆破专用） |
| T2 | 耐高温可达 250℃ 瞬时可达2000℃ |
| AUTN-CYG90 （0～500KPa）—H1 —1 —V2 —F1 —W1 —E—T2 中高频压力变送器 |

选型提示

- 产品的输出频率可分选三项（H1、H2、H3），用户可根据工矿要求确定最适合的输出频率范围，使其产品选型更经济。

- 在现场安装齐平膜片产品时，要采用正确的密封方式，以防安装应力影响产品稳定性。

- 选型附加功能代号“E” 本安防爆型ExiaПCT5，须经安全栅供电。

- 其它特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明。