http://v.youku.com/v_show/id_XMTEyNDM4MzQ4.html

http://player.youku.com/player.php/sid/XMTEyNDM4MzQ4/v.swf

<embed src='http://player.youku.com/player.php/sid/XMTEyNDM4MzQ4/v.swf' quality='high' width='480' height='400' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash'></embed>

石材雕刻机大理石雕刻机RX-1218 性能特点： ◆采用进口直线方型导轨，双排四列滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长，下刀精确. ◆整机采用钢结构无缝焊接，刚性好不变形，工作台面背衬钢板，强度大刚性好，机器承重力可 ◆恒功率主轴电机，切削力度大，效率高. ◆软件兼容性好，可兼容Typ3/Artcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计软件 ◆双向刀具冷却系统，有效提高刀具使用寿命 适用范围：花岗岩、大理石、青石、砂岩等石材雕刻花岗岩等硬质石材可以分层次雕刻至5mm 大理石、青石等可以一次雕刻至5mm 性能参数： NO.性能指标 901512181325 1行程X行程900mm 1200mm1300mm Y行程1500mm 1800mm2500mm Z行程260mm 260mm260mm 2平台尺寸 1100mm x 2000mm 1400mm x 2300mm1600mm x 3100mm 3精度加工精度0.05mm0.05mm0.05mm 重复定位精度0.02mm0.05mm0.05mm 4结构铝型材铝型材铝型材铝型材 X、Y、Z结构X.Y齿条，Z丝杠X.Y齿条，Z丝杠X.Y齿条，Z丝杠 5机器自耗功率 2KW 2KW2KW 6速度最大空行速度8800mm/min8800mm/min8800mm/min 最大工作速度6000mm/min6000mm/min6000mm/min 7主轴主轴消耗功率4.5Kw4.5Kw4.5Kw 主轴转速0-24000RPM0-24000RPM0-24000RPM 8运行模式 步进步进步进 9工作电压 AC380V/50HzAC380V/50HzAC380V/50Hz 10运行指令 G代码 G codeG代码G codeG代码G code 11操作系统 PCI卡控制PCI卡控制PCI卡控制

产品名称： 玉石雕刻机RX-3050 
产品说明： 注意:本机器结构可以改变,可以随时更换更高级的配件和控制系统.来适应国际需求,也可以按照国内外客户要求定做任何样式和配置的机器.
1、本雕刻机为中或者英文液晶显示，进料宽度为400mm，刻绘长度为500mm，进料高度可达到200mm，刻小字1MM不失真，速度可达70MM/S.
2、本机特点为时时可对速度和高度调节，适用于各种雕刻软件，可以使用 HPGL指令输出，串口输出受干扰影响小，赠送软件一套（文泰雕刻2002），配带说明书和保修卡，配送刻字刀13把，外接交流220伏电压。
 
项目介绍 
针对玉石、石材、人造大理石等各种材料进行表面快速加工,广泛应用于标牌,铭牌,胸牌,印章,建筑模型,艺术品,装饰 品,工业模具,仪表面板,木工制品等加工行业!
独特设计的功能,让您无论是精雕细琢还是大力切割都能得心应手.
结构：小巧身材,方便耐用 。
速度：高速度,为同类产品的2-3倍。
设计：人性设计,操作自如 。
力度：功能强大,适合更多方面应用 。
省钱：性价比高,充分节约投资成本。
 
RX-3050型产品技术参数
机器结构：整体铸造,精度高,结构永不变形.有轨道防护罩,减少机器的维护.
丝杠丝母：三轴全部是台湾ABBA的滚珠丝杠. (双层镀锣).
运动轨道：进口导轨AMT 
轴    承：韩国KBS
电    源：开关电源110V-220V/50-60HZ(通过CCC认证).
软    件：ARTCUT,ARTCAM,TYPE3.(功能强大,使用方便)
刀具直径：3.175mm(4和6mm)
加工尺寸： 400×500mm×200MM
指令格式：HPGL,紧缩G代码,PLT等等
雕刻速度：0.1-70mm/s 内存 4M位
分 辩 率：0.0125mm 接口 RS-232C串行口可以转换USB
主轴电机：高速（水冷）变频电机
电    源：交流:220V/50HZ-60HZ
主轴转速：0-24000RPM
主轴功率：1500W  
方向电机：高精度步进电机
机器重量：500KG

高速度加工： 曲、直线速度一致，运行速度可达30米/分钟。
大容量储存： 标配512M储存空间， 支持U盘直接输出，可同时保存200个加工文件，随意加工。
快速数据传输：采用先进的USB接口，全脱机工作，不占电脑资源。
多种软件兼容：可兼容Type3/Artcam/Casmate/Proe/UG/文泰等多种CAD/CAM软件
长时间无忧作业：拥有断电恢复、断点续雕，自动对刀等功能，并支持9个坐标系定位，真正的人性化设计

适用范围：

本系列机型功能强劲，使用方便，坚固耐用，性能可靠，且价格经济，广泛应用于高效率制作各种木工制品、广告标牌、压克力、铝塑板、吸塑制模等材料的雕刻和切割，并可对铁、铜、铝、塑料板、实木等金属或非金属加工。

技术参数

| 产 品 型 号 | RX1313 | RX1318 | RX1325 | RX1630 | RX2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加 工 尺 寸 | 1300×1300×150mm | 1300×1800×150mm | 1300×2500×150mm | 1550×3000×150mm | 2000×3000×150mm |
| 主 轴 电 机 | 2.2千瓦变频水冷电机 | 3千瓦变频水冷电机 |
| 主 轴 转 速 | 6000~24000转/分钟 |
| 刀 具 规 格 | Ф3.175、Ф4、Ф6、Ф8、Ф10、Ф12.7（选配） |
| 运 行 速 度 | 30000毫米/分钟 |
| 指 令 格 式 | HPGL、G代码 |
| 分 辨 率 | 0.01毫米 |

▇可选购日本松下伺服系统，整机运行速度可达60米/分，加工速度可达40米/分

▇可选配吸尘装置

▇可选配真空吸附装置

▇可选配水冷和气冷装置

▇可选配意大利ELTE、HSD、哥伦布等进口主轴

▇可根据客户需求，更改机身颜色

应用范围：木工行业：立体波浪板加工、木门、屏风、工艺扇窗加工，各种家具产品的辅助加工。
广告行业：广告标牌、标识制作、压克力切割、吸塑制模、多种材料广告装饰产品的制作。
其他行业：可以雕刻各种影雕、浮雕、广泛应用于工艺礼品行业。
机器特点：独特的结构设计，让您无论是精雕细琢还是大力切割都能得心应手。
结     构：床体结构整体铸造，精度高更耐用，轨道采用进口方轨和原装高精度齿条传动。
控     制：CNC数字控制，有断点记忆功能。
速     度：高速度，为同类产品的2-3倍。
设     计：人性设计，操作自如。
力     度：功能强大，适合各方面应用。
省     钱：性价比高，充分节约投资成本。
 
技术参数:
性能指标 RX-1325 
工作台面积 1440×3040mm 
工作行程 1300×2500mm 
分辨率 0.025mm 
主轴功率 2.2KW 3KW 4.5KW(可选） 
工作电压 AC380V/50Hz 
运行速度 20米/分钟 
主轴速度 24000转/分 
进料高度 200mm 
刀柄直径 Φ6,Φ12.7 
雕刻指令 HPGL、G代码 
吸尘功率 3KW 
吸附功率5KW