DISPERSANT 8420

水性涂料专用分散剂

DISPERSANT8420 为聚羧酸钠盐型分散剂，低发泡性并且改善涂料的流动性，具有稳定浆料粘度的优异性能。

外观：无色或微黄色粘稠透明液体
固含量：42+1%

粘度：（25℃）200-400mpa.s
ph值：6.0-8.0

以上指标也可以根据客户的要求生产

使用方法：

- DISPERSANT 8420 由于能够简单地、任意量地溶解于水中，故在添加时没有特别的要求。

- DISPERSANT 8420 的建议添加量为颜料质量的0.1-1.0％（固体成分/固体成分）。

操作时的注意事项：

- 请在通风条件下使用。

- 在操作时请带防护眼镜、防护手套、口罩等保护用具。

- 如不慎沾到皮肤上时，应立即用肥皂水清洗。

- 如不慎进到眼睛，立即用水充分清洗并请医生诊断。

- 如不慎吃下，需要立即找医生诊断。

- 使用完后，请洗手、漱口。

上述信息是源于我们目前的知识和经验。由于存在着众多影响工艺及应用的因素，因此上述数据不能作为免除相应的进货检验的依据；同时，上述数据也不含有对特殊用途的承诺。