DD-04造纸专用防腐杀菌剂

应用领域

可广泛用于造纸工业纸浆、造纸涂料；可直接在涂布工艺中添加，也可添加在纸张抄造过程中的水浆体系内，能有效控制菌类繁殖、控制纸浆霉变等

产品性能

1、是非氧化性杀菌防腐剂，在使用浓度条件下与其它产品如乳液、表面活性剂等配伍性好，不含甲醛、与水、低分子醇混溶、操作简单。

2、可以有效杀灭各种细菌、真菌、酵母菌、霉菌，杀灭软体动物及浮游生物，杀菌防霉灭藻效果广谱长效，不产生抗药性。

3、本产品在使用浓度范围内安全性能优异，具有抑菌和杀菌双重作用，效果显著。

化学名称

5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（CIT）、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（MIT）

技术指标

外观：无色至淡黄色透明液体          活性物含量（％）：≥8.0%

pH值：<5.0                          稳定性：pH 2-9稳定

使用方法

1.根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，一般使用浓度为0.5-1‰，实际添加量请用专业微生物试验得出

2.在富含蛋白、淀粉、浆糊、羟甲基纤维素、聚乙烯醇等物料的体系中， 建议添加量1‰，实际添加量请用专业微生物试验得出

3.造纸工业纸浆、造纸涂料等产品建议添加量0.5—5‰

注意事项

1.搬运、使用时不得直接接触，请配戴防护衣、耐酸碱橡胶手套、眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜，一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水及肥皂水清洗。

2.建议在体系PH2-9，50℃以下条件加入并与物料充分搅拌均匀。实际添加量取决于产品受微生物污染的情况，准确添加量请由专业微生物试验得出。

3.运输、贮存、使用过程避免与铁、铝等金属接触以免产品活性下降。

4.本品可与阴离子、阳离子、非离子和各种离子型乳化剂、蛋白质配伍。本品在pH＞9的碱性体系中易失活。

包装、运输、贮存

本品全用塑料桶包装，每桶净重200±1㎏或根据用户要求而定。本品在避光、常温、阴凉干燥条件下保质期为12个月,非危险品。

上述信息是源于我们目前的知识和经验。由于存在着众多影响工艺及应用的因素，因此上述数据不能作为免除相应的进货检验的依据；同时，上述数据也不含有对特殊用途的承诺。