DISPERSANT PA30-B

中铝球研磨专用减水剂

DISPERSANT  PA30-B 为中铝球湿法研磨专用的减水剂，本产品优于传统工艺的无机盐研磨配方，减水效果更加明显，用量更少，研磨时间更短，综合成本更低。

产品主要技术指标
外观：无色或微黄色粘稠透明液体
粒子性：阴离子

成分：高分子有机酸盐

粘度：（25℃）200-400mpa.s
ph值：6.0-8.0
使用方法
本品不需稀释，直接加入所要分散的浆料中，使用量根据用户要求而定。 PA30-B减水剂有助于提高浆料的：

● 浸润性                ● 研磨性

● 降低浆料粘度          ● 浆料稳定性

包装与储存
1. 本品用200L塑料桶或铁桶包装，每桶净重250+1kg或根据用户要求而定。
2. 本品防晒防冻，0-30℃常温储存，保质期为6个月。

The above information is based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application, these data do not relieve processors of the suitability for a specific purpose.

上述信息是源于我们目前的知识和经验。由于存在着众多影响工艺及应用的因素，因此上述数据不能作为免除相应的进货检验的依据；同时，上述数据也不含有对特殊用途的承诺。