|  | ② TCL 空调故障维修代码 TCL空调故障维修代码，内部资料只用于学习，不得转载！ |
| --- | --- |
| 空调常见故障代码汇总 一、 KF(R)-34GW/E5 ： 故障代码 故障原因 E1 室温热敏电阻短路或断路 E2 室内管温热敏电阻短路或断路 E3 室外管温热敏电阻短路或断路 E4 控制器连续 16 秒未接到转速反馈信号 E7 压缩机保护（压缩机连续运行 7 分钟，室内管温与室温相差在 3 ℃ 以内时） 二、 KFR-25GW/JK2 ， KFR-34GW/JK2 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修 接错线 ● ○●○●○●○ 重复亮 1 秒，灭 1 秒 室外机不运转 接通电源，继电器 52C 首次接通后，连续信号停止 4~5 秒 ☆ 检查连接导线 ☆ 检查室内机控制板 ☆ 检查室外机控制板 ☆ 检查电器部件 连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○ 重复亮 1 秒，灭 2.5 秒 来自室外机的连续信号停止 4~5 秒 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○ 重复闪 2 次，灭 2.5 秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路 2 秒钟 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插座 ☆ 检查室内电路板 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪 3 秒，灭 2.5 秒 室内风扇重复出现转 12 秒停 3 分钟，风扇不运转 在室内风扇电机运转 12 秒期间，不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座 CN211 ，测量 CN121 ② - ③ 之间，确认信号大于等于 1.5V ☆ 检查室内控制板 ☆ 检查室内风机 ☆ 检查插座 室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○ 重复闪 6 秒，灭 2.5 秒 室外机不运转 压缩机起动后，除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足 ☆ 检查除霜电路板 ● ：表示亮； ○ ：表示灭 三、 KF-25GW/JK2 ， KF-35GW/JK2 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○ 重复闪 2 次，灭 2.5 秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路 2 秒钟 ☆ 检查热敏电阻 ☆ 检查插座 ☆ 检查室内电路板 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪 3 秒，灭 2.5 秒 室内风扇重复出现转 12 秒停 3 分钟，风扇不运转 在室内风扇电机运转 12 秒期间，不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座 CN211 ，测量 CN121 ② - ③ 之间，确认信号大于等于 1.5V ☆ 检查室内控制板 ☆ 检查室内风机 ☆ 检查插座。 新飞空调故障代码 柜机 KF-5LW/K/X/T 、 KFR-50LW/D/DK/DW/DT 、 KF-60LW/XK/K/X/T 、 KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT 故障代码 故障内容 故障代码 故障内容 E1 室内温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46LW/D 热泵型保护指示功能： 1 ：控制面板上 “ 运行 ” 灯和 “ 制冷 ” 显示闪烁时，表示空调处于制冷防冻结保护状态。 2 ：控制面板上 “ 运行 ” 灯和 “ 制热 ” 显示闪烁时，表示空调处于制热防高温保护状态。 3 ：控制面板上 “ 运行 ” 灯闪烁时，表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。 4 ：控制面板上 “ 化霜 ” 显示闪烁时，表示空调处于制热化霜状态。 KF-46LW 故障代码：故障时面板液晶显示器会显示 “ 故障 ” 和相应故障代码 E1 室温传感器故障，系统停机 E2 室外温度传感器或连接线故障，系统不停机。 E3 室内盘管温度传感器故障，系统不停机 KF-33GW/X 、 36GW 、 33GW 、 36GW/X 、 KFR-36GW/X 、 33GW/X 、 36GW 、 33GW 故障诊断及保护提示功能： 运转灯为绿色，定时灯为黄色。 “ 运转 ” 灯闪烁，显示室内机的故障内容如下： 闪烁次数 室内机状态 1 次 /8 秒 室内温度传感器故障 2 次 /8 秒 室内盘管温度传感器故障 6 次 /8 秒 室内风机故障 “ 定时 ” 灯闪烁，显示室外机的故障内容如下： 闪烁次数 室外机状态 3 次 /8 秒 室外机盘管温度传感器故障 5 次 /8 秒 室外机故障 |