WALCHEM禾威 WCU410镀铜控制器 蚀铜控制器

品牌：WALCHEM   产地：美国

镀铜 蚀铜自动添加药水控制器（型号 WCU310  WCU410 ）

美国WALCHEM  WCU系列控制器是应用光电原理在线分析电镀缸内镀铜或蚀铜溶液浓度的变化,能减少人工滴定检验的需要,应用在蚀铜还可以省去换缸的需要从而增加生产能力。

WCU系列型号价钱经济，内置微处理器以菜单形式控制，并可透过菜单来切换镀铜或蚀铜模式免除更换控制器。可同时控制多达4个继电器，每个继电器的输出端都可统计化学泵总流量或运作时间。用户可透过背光源LCD显示屏来查看以克每升或液盎司每加仑来显示的铜浓度与设定点的差距。

可选用电镀缸内浸入式感应器（190787）或电镀缸外流通式感应器，光纤光电技术，能提供稳定的、重复性的、精确的浓度测量，不会受电镀缸衰老、颜色变化或沈淀物突增影响。WCU系列控制器拥有自我检测、校准提示及4-20mA输出功能。

浓度读数单位----以克每升(g/L)或液盎司每加仑(oz/gal)，背光源LCD显示屏能以棒形图形式连续显示设定点与测量值的现况。

4个独立继电器控制及输出端可用以添加铜、腐蚀剂、甲醛或稳定剂，每个输出端能统计以流量或时间为单位的总补充量。

准确提示----校准菜单，能显示最后校准时间及可由用户设定下一次校准相隔时间，当达到校准时间时，控制器会有校准提示。

可控输出端—--每个输出端都可程控至自动运行、手动运行或关闭模式。

参数调整----用户可调整浓度设定点、警报设定点(高位及低位)、盲点设定及开泵时限，连锁功能透过外接组件(例如流量掣)来释放输出端继电器的开或关。

程控密码锁----保护设定参数，以4位数字为密码锁。

自我诊断----软件、控制器电子部分及感应器不间断地实时监察而不会令控制器处于离线，显示错误讯息时并会启动警报继电器。

安全标准----WCU系列控制器完全遵守UL、CSA及CE安全规格执行。

测量规格：镀铜浓度范围 0.01-5.5g/L  (0.001-0.73 oz/g)

蚀铜浓度范围 0.01-50g/L  (0.001-6.67 oz/g)

分辨率 0.01g/L  (0.0001 oz/g)

准确度 0.01g/L  (0.001 oz/g)

WCU电镀铜自动添加药水控制系统包括：WALCHEM（禾威）WCU控制器主机、铜离子感应器（沉浸式或流通式）、添加泵、控制柜

美国Walchem禾威系列另有:

化学镍 镀镍自动添加药水控制器（WNI410 ）

pH/ORP自动添加药水控制器（WPH130/230  WPH410  WPH420  WDP410/420/440）

导电率自动添加药水控制器（WEC410  WDEC410）

冷却塔控制器（WCT400  WCT410）

锅炉控制器（WBL400/410  WDB400 ） 冷凝控制器（WCM400  WDCM400）

Web Master ONE在线分析过程控制器