公  司  简  介

山东汇元智能卡科技有限公司是一家集—研究、设计、生产、销售于一体的高科技企业，从事专业生产各种PVC类：会员卡、贵宾卡、磁条卡、条码卡、积分卡、磨砂卡、水晶卡、透明卡、香水卡、防伪卡、刮刮卡、镭射卡、透镜卡、IC卡、ID卡、IP卡、M1卡银行卡、电话卡、电信卡、保险卡、医疗卡、射频卡、证券卡、公交卡、门禁卡、考勤卡、饭卡、人像卡、异形卡、工作证卡、年历卡、三维立体卡、3D影像动态卡、芯片卡、烫金烫银卡…等及配套设备与软件的研发、生产、销售于一体的一条龙发展公司。公司自创建以来，云集了众多优秀的高素质的青年专业人才，吸引了一批有丰富经验的生产队伍，经过多年来全体员工不懈的努力，依托雄厚的科技开发能力，产品得到了不断的改进、创新和完善，秉承“不断追求卓越品质和完美服务”的服务宗旨，凭借四个“一流”的发展方针（一流的设备，一流的技术，一流的质量，一流的服务）与客户建立了牢固的业务关系。公司生产厂房全部设立专门中央监控设备及门禁系统 的权限管理，对生产场地进行全方位的监控。同时拥有国内先进水平的制版、印刷和卡片检测设备，形成了原材料检测、制卡设计制版、印刷 、防伪、成品检测一条龙的生产服务。良好的售后服务和过硬的产品质量，以及规范化的企业管理，赢得了众多客户的支持！客户遍及电信、银行、商场、证券、保险、交通、工商、税务、财政、教育、房地产、卫生、物流、酒店、服务业、旅游业等诸多领域。为此，公司巨资引进德国海德四色胶印机、日产丝印机、英国LINX全自动喷码机、自动检测贴标机、澳大利亚全自动激光防伪烫印机、全自动封装生产线等最先进的制卡设备，使汇元公司成为了国内知名的智能卡生产企业。在制卡业处于遥遥领先的地位。

卡的分类及简介

本公司本着真诚合作，为您的商场特推荐以下几种卡类：

普通会员卡、磁条卡、条码卡、IC卡

一、磁条卡简介

什么是磁条卡

磁条卡：在PVC 表面附加上磁条，通过磁条记录信息，客户通过卡上磁条记录的信息与相关系统网络发生联系，从而完成客户所需的要求的一种卡。例如：银行卡的 转帐、取款

磁卡一般作为普通识别用，可以写入、储存、改写信息内容，可靠性一般，数据量较小，但读写速率快。误读率低。可应用在各个领域。有三根磁道可供记载数据资料，其中一、三轨道可放210个字节，第二轨道可放70个字节，需配合终端设备使用，如信用卡、证券卡、会员卡、查询卡、储值卡、门票等。

按磁条抗磁性和使用领域可分为：

磁  条  型： 一般抗磁力卡（300oe）（写磁单二轨磁条）和高抗磁力卡(3500oe)（123轨磁条如：银行卡）。

直接涂印型：低抗磁力卡（300oe）（如：商场、超市、公园门票等）和高抗磁力卡（2700oe）(如：地铁卡、电话卡)。

二、条码卡简介

条码技术的主要优点如下：

1）简单。条码符号制作容易，扫描操作简单易行；

2）信息采集速度快。普通计算机的键盘录入速度是每分钟200字符，而利用条码扫描录入信息的速度是键盘录入的20倍；

3）采集信息量大。利用条码扫描，一次可以采集十几位字符的信息，而且可以通过选择不同码制的条码增加字符密度，使录入的信息量成倍地增加；

4）设备结构简单，成本低。

三、IC卡简介（接触式IC卡和非接触式IC卡）

接触式IC卡简介：

证卡载体上镶嵌(或注塑)有IC芯片，具有存储或微处理器的功能。信息容量大，可存储照片，指纹等人体生理资料，保密性能好，可以不依靠数据库独立运行，存储器可分成多个应用区，实现一卡多用。由于以上诸多优点，因此接触式IC卡得到普遍使用。

接触式IC卡的优点及产品性能：

IC卡具有防磁、防静电、抗破坏性和耐用性强；防伪性好；存储数据安全性高(可加密)；数据存储容量大；应用设备及系统网络环境成本低；品种型号齐全；技术规范成熟等特点。 其极高的安全性现已越来越受到人们的普遍重视，已在越来越多的领域取代磁卡及其它数据卡片，得到了越来越广泛的应用。 正是由于IC卡具备诸多无可比拟的优点，因此在金融、税务、公安、交通、邮电、通讯、服务、医疗、保险等各个领域都得到了广泛的重视和应用。 IC卡作为一种新的高科技产品正在引起人们的广泛关注，其关键在于IC卡的应用，它标志着一种信息处理手段的问世。未来多功能的IC卡普及与应用将改变整个社会的生活方式，是人类全面迈向电子化时代的钥匙。

四、三种卡的性能对比：

| 对比项目 | IC卡 | 磁卡 | 条码卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防伪性 | 很强,极难伪造 | 容易复制 | 一般 |
| 抗破坏性 | 抗机械,化学破坏能力强抗磁,电能力强 | 不能抗强磁和静电 | 抗机械,抗磁,电能力强，化学破坏能力一般， |
| 信息保存期 | 10年以上 | 3年以下 | 5年以下 |
| 信息存储量 | 大 | 一般 | 一般 |
| 保密性 | 高 | 一般 | 一般 |
| 耐用性 | 擦写次数1万次以上于 | 数千次 | 数万次 |
| 灵活性 | 带有智能性 | 被动的存储介质 | 被动的存储介质 |
| 成本 | 目前较高 | 低 | 低 |
| 读写终端设备成本 | 低 | 高 | 低 |
| 系统网络环境要求 | 低 | 高 | 低 |

五、应用的设备仪器

——磁条卡读写器硬件推荐使用深圳古神牌HCE型

产品用途及特点：

1．刷卡机可双向，高低速读取卡片。

2．采用激光打印或双次注塑的电脑按键，永不磨损。

3．电源来自电脑主机，不需外接电源。

4．发光管指示和蜂鸣器鸣叫来识别读卡成功和失败。

5．YLE-J750系列磁卡查询机符合ANSI/ISO标准。

6．YLE-J7505条码查询机可兼容明、暗码并且自动辨认读取多种条码。

7．键盘仿真接口可配接IBM PC/XT/AT及兼容机。查询机安装在键盘与电脑之间，其功能完全仿真键盘，且大键盘操作不受影响。

8．RS-232串口输出，配有转接电缆直接从键盘口取电，不需外接电源，使用方便。

产品技术与指标：

1．磁卡标准：ISO 7811-7815

2．译码方式：F2F（FM）

3．YLE-J7505条码查询机自动辨认读取以下各种条码：Code 39、Code 93、UPC/EAN、Codebar、Code 128、Interleaved 2 of

5、Full ASCII Code 39 （Extended Code 39）

4．刷卡速度：10 ～ 120cm/s

5．磁头寿命：≥ 600，000次

6．电源电压：DC 5V±5%

7．电源电流：≤ 35mA（条码查询机≤60mA）

8．工作环境：温度：0℃ ～ 45℃ 湿度：10 ～ 90％RH

9.  尺寸：W160×L100×H41mm

高抗磁条读卡器：

FM-DX700系列磁卡/条码委托查询机广泛用于银行、税务、股市、商检、邮电等行业的磁卡、条码信息的读取及传送。

产 品 特 点 ：

◆采用电话按键，字体永不磨损

◆工作状态声、光双重指示、灵敏度高

◆支持双向划卡，高低速划卡灵活自如

◆可提供操作钱龙软件的功能

◆条码委托查询机兼容明码及暗码的读取且能识别多种码制

产品技术指标：

◆磁卡标准： ISO7811-7815

◆译码方式：F2F（FM）

◆拉卡速度：10-120cm/s

◆磁头寿命：﹥60万次

◆输出接口：仿XT、AT键盘格式RS-232

◆可辨认码制：

Code39 Code93 UPC/EAN Codabar Interleaved 2 of 5 Code

◆128 Full ASC II Code 39

◆电    源：DC 5V±5%  35mA(条码查询机60 mA)

◆工作环境：工作温度0ºC-+45ºC

◆工作湿度：10%-90%RH

明华澳汉RD 系列【外置】接触式 IC 卡读写器

RD 系列 IC 卡读写器可对 MEMORY 卡和 CPU 卡操作。 RD 系列读写器提供三种卡座选择，支持多种卡型操作。可以采用串口或并口与计算机相连。随机提供的接口函数库性能完善，能够满足各种高级程序开发和应用的需要。可广泛用于工商、税务、邮电、银行、保险、医疗等收费系统。

明华澳汉RD报价：

| 名称 | 规格型号 | 说明 | 零售报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明华澳汉【外置】 接触式 IC 卡读写器 | RD-EB-G | 读写多种 Memory 卡，采用推拔卡座 推荐 | 320 |
|  | KRD-EB | 读写多种 Memory 卡 , 使用推拔卡座，键盘口取电 , 其他同 RD 系列 推荐 | 280 |

各 种 卡 类 的 报 价

| 类别（pvc材料） | 数量（张） | 单价（元/张） |
| --- | --- | --- |
| 普通会员卡 （无磁条及条码） | 10000 |  |
|  | 30000 |  |
|  | 50000 |  |
|  | 100000 |  |
| 普通磁条卡（国产） | 10000 |  |
|  | 30000 |  |
|  | 50000 |  |
|  | 100000 |  |
| 高抗磁条卡（进口） | 10000 | 0.31 |
|  | 30000 | 0.29 |
|  | 50000 | 0.285 |
|  | 100000 | 0.27 |
| 条码卡 | 10000 | 0.25 |
|  | 30000 | 0.23 |
|  | 50000 | 0.215 |
|  | 100000 | 0.2 |
| 接触式国产IC卡 | 10000 | 1.65 |
|  | 30000 | 1.50 |
|  | 50000 | 1.40 |
|  | 100000 | 1.35 |
| 非接触式国产IC卡 | 10000 | 略 |
|  | 30000 | 略 |
|  | 50000 | 略 |
|  | 100000 | 略 |