打开电柜前，请先切断电柜的所有电源。

电柜除文本屏外，还有白绿红三个指示灯，一个急停按钮，一个自动启动/停止选择开关和一个本地/远程切换开关。白色灯是电源指示灯，电柜上电即亮；绿色灯是运行灯，机组进入运行状态（自动运行、手动运行、点动测试），运行灯亮；红色灯是故障灯，机组出现故障时，故障灯亮。在紧急情况下，请按下急停开关。

我公司为您提供的控制装置操作界面是触摸屏,下面就这种界面的操作方法介绍如下：

## 触摸屏操作说明

进入主菜单

开机后，系统进入欢迎使用画面，按下[欢迎使用]，进入主菜单。主菜单包括用户菜单，服务菜单和报警菜单。

### 用户菜单

#### 机组状态参数画面

主菜单中，按下[用户菜单]，进入用户菜单主画面,在这个画面下，用户可直接进入机组状态画面，授权进入用户参数设定、定时开关机画面。在机组状态画面中，用户可查看通过上下键查看机组的运行状态:温度、压力、能量位置、温度设定、机组启动次数和运行时间等。