音乐喷泉控制系统采用先进成熟的技术，能实现全程实时音控，自行识别乐曲旋律、节奏、乐感和音频的强弱度，具有音频与水形的同步功能，方便的操作界面和编配乐曲功能。性能上可靠性高，组态灵活，功能强大，最大限度的使喷水、灯光、音乐、投像有机溶合在一起，使电脑音乐喷泉富有极具内涵的艺术表现力，极强的艺术感染力！

系统设备构成激光器激光表演的最基本需要是激光器。总体上来说，图形演示用激光器可分为三类：低功率氦氖激光器（红），中高功率氩激光器（蓝绿）和混合氩氪气体激光器（红-黄-绿-蓝）。功率的选取取决于应用于光束还是图形以及演示规模与范围：少量还是大量观众。低功率氦氖激光器在摄影棚或小型室内活动是效果较好。使用标准220V交流的中功率激光器则需要风扇冷却。应用这类激光器满足大部分室内图形以及小规模的光束效果表演。大功率的激光器需要220或440伏特的电源，而且其设备需要水冷。这样的激光器可以应用于大规模的室内图形演示，或室外的图形以及光束表演。一般来说，一套激光放映设备几乎可以产生任何表演用激光。所以，如果您演示重点在于图形，最初可以在激光器部分花少量资金，着重发展放映设备和所需的计算机控制系统。因为您可以在将来租赁或购买更大功率的激光器。如果您的表演更偏重于光束表演，就应该尽量采用更亮的激光，在对观众无害的前提下尽可能的使用更大功率的激光，在室外而且环境光比较强的情况更是如此。现在光束表演比较流行采用双频YAG(一种单色激光发生器)技术.这种激光器在光束表演时效果很好,但由于激光光束直径很大而且稳定性相对较差(图形会出现很粗的点状的线）,不太适合进行图形表演.如果您想只买一部激光器同时进行图形及光束表演，应该采用连续波状气体激光技术比如氩氪混合气体激光器。 激光放映机包括一对检流扫描仪，一部色彩分光系统，和相应的电子系统。您可以购买一部完全组装好的激光放映设备或是自行定制一套系统。完整的放映系统一般是半定制的。制造商会为照客户要求采用出相应的器件。