软水器怎样选型？

只要您了解并提供给我们技术部以下参数，就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软化器了。

1．首先您要提供所需要使用软化水的系统是：采暖？冷却补水？工艺用水？蒸汽锅炉？钢铁冶炼行业？化工制药行业？

2．系统用水时间：既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/

用户是否需要连续供水？若需要则选择单阀双罐或双控双床系列，否则可选单阀单罐系统。

3．源水总硬度？：水源是市政自来水？地下水？地表水源（江,河,湖水）您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软水器来说水硬度高，其周期制水量必然要少，由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现，应加大树脂体积，这意味着选用加大型号的软水器。

如果您不了解所用水源的水质情况，您可以委托给我公司的分析实验室，我们提供免费的常规水质分析。

4、 所需的软水单位流量（吨/小时）。这由用户设备的性质和要求决定，以此选定标准型号的软水器；

5、周期制水量的设定

在软水器型号设定之后，根据原水硬度，所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量（吨）。

软化设备选型须知

1、控制器：完全采用美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖自动控制阀。AQUAMATICYAKE雅克

2、树脂罐：可供选择：国产RFP罐、金属内衬塑罐（PE内衬）

进口（斯特洛）RFP罐

3、设备运行控制形式：

L—流量型：制备水量达到设定值时自动还原，可适用于所有的给水系统软水制备。

S—时间型：以时间为控制再生计量方式，适合用水量稳定的系统供水，最短还原再生周期为24小时。

4、可供选择的设备组合：

⑴—单控单床：还原期间停止供水2小时或继续供原水（硬水旁通）。

⑵—单控双床：交替供水，一用一备型。

⑶—双控双床：交替供水，一用一备型。

⑷—双控双床：同时供水，交替再生。

⑸—多控几床：三个以上树脂罐并联使用，适合大型供水系统。

注：应根据所处理的原水硬度值选型。如属高硬度水（＞8mmol/L时），建议加大一级选型；＞12mmol/L时，应采用二次软化或配合其它方法.

我公司可免费为用户提供常规水质分析，外阜客户可通过邮寄方式。

注：如果您需要经济的选型方案的话，请电话或传真给我公司技术部，一定会给您一个满意的回复。

我公司提供美国PENTAIR-FLECK, GE OSMONICS-AUTOTROL, AQUAMATIC的集中控制器，多路阀和隔膜阀。