荷叶素防水剂

产品介绍：

本品是由天然纳米结构植物水莲的茎、叶（荷叶）提取物为原料，以具有渗透功能的高分子聚合物为载体，去离子水和羊毛脂为混溶剂，通过特殊工艺，浓缩而成的二元协同荷叶素防水剂。本产品有轻微荷叶香味、透明（或淡绿色）、无毒、不燃烧、不挥发，施工后不改变建筑物颜色，不形成表面涂封，既能阻止水分侵入，又能使内部潮气无碍的向外散发，达到既能防水抗渗，又能透气的神奇功能。

施工方法：

1.将本产品兑8倍水搅拌均匀后，用喷雾器或漆刷直接均匀的喷、涂于干燥的处理物表面，要有明显水层现象。

2.根据不同建筑物饰面的渗透性，可在第一道未干时，就继续喷涂第二遍，以达到较好的防水效果。

3.如有裂缝，应用我公司生产的水泥强力胶配水泥填平干燥后即可喷涂。

4.楼房建筑卫生间地面防水可先喷涂本剂，上下水管道周围用本厂生产的弹性补漏王涂刷，再粘贴地板砖（或瓷砖）。

5.喷涂干燥后即达到防水效果。

注意事项：

- 5℃以下不能施工，基面过于潮湿或雨天不能施工。

- 本品呈碱性，如不慎与皮肤接触或入眼，用清水冲洗或就医。

- 防盗盖破损请勿购买，本品颜色深浅不影响使用效果。