强力水泥胶

产品介绍：

本品是采用特殊方法制成的高聚合物乳液。具有优良的防水性能和极佳的粘接性能；良好的柔韧性和抗裂性；优秀的水泥相融性，可提供宽泛的水泥添加量和充足的开放时间；适用的基材广泛，对水泥，砖石，瓷砖等材料表面均有良好的附着力；施工后的养护简便，可常温自然养护，无需湿态养护。

施工方法：

本品直接加入各种标号水泥搅拌，根据强度要求可适量加水。

产品用途：

屋面墙体抗裂修补    水池裂缝漏水修补    瓷砖及石材粘接      柔性腻子

注意事项：

- 防水裂缝修补后，用本公司生产的抗渗防水剂整体处理效果更佳。

- 添加本产品的水泥能显著增加新旧基面的附着力。