根据贵司的需求，我司作出如下参数：

多功能螺旋榨油机：

|  | 6YZ-80型 | 6YZ-100型 | 6YZ-120型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 榨螺直径 | Φ80mm | Φ100mm | Φ120mm |
| 榨螺转速 | 50-60转/分 | 40转/分 | 45转/分 |
| 榨膛内接圆直径 | Φ82mm | Φ102mm | Φ122mm |
| 配 用 动 力 | 主机 | Y132-6-5.5KW | Y132M6-7.5KW | Y160L-4 11KW |
|  | 真空泵 | Y80-4-0.55KW | Y801-4-1.1KW | Y905-4 1.5KW |
|  | 加热器 | 3KW | 3.5KW | 4KW |
| 处理量 | 80-150Kg/h | 150-250Kg/h | 200-300Kg/h |
| 整机重量 | 780Kg | 1100Kg | 1800Kg |
| 外型尺寸 | 1700*1300*1750(二级) 1800*1300*1750（三级） | 1980*1450*1800 | 2050*1350*2000 |
| 报价 | 16800元 | 18800元 | 25800元 |

图片如下：

多功能螺旋榨油机

炒锅

注：以上表中理论处理量是指对不同类别的油料而言，故处理不同。

多功能螺旋榨油机特点:

多功能榨油机, 具有自动化程度高，采用自动温控热榨工艺和高压真空过滤系统，是目前市场上较为先进的榨油机械。该榨油机一道榨净，省工省时，出油率高，配用动力小，油质纯正，一机多用，可对芝麻、花生、菜籽、大豆、油葵、胡麻等20多种油料进行油品加工。

本机结构紧凑，占地面积小，操作简便。当出油、出饼调节至正常后，操作者仅需观察电流表指数，加必要之调整即可。   
①.可压榨大豆、花生仁、菜籽、油葵、芝麻、胡麻、茶籽、棉籽等一切油料作物，但生产能力各不相同   
②.对购机用户，我方均进行现场操作培训；   
③.设备由我方代办托运，费用自理：   
④.因油原料料品种及出饼厚度不同，实际生产率将有变化；

6YL-80/100型榨油机的特点及性能

# （一）结构简单，使用方便，适用性强。
（二）节电、噪音低。
（三）冷榨、热榨均可。
（四）可压榨各种植物油料及带壳果实。
（五）出油率高，经济效益好！

我公司生产的6YL系列新型榨油机规格齐全、价格合理，适合不同层次的消费群体。主要产品有6YL-68小型榨油机、6YL-80/100花生榨油机、6YL-150螺旋榨油机、全自动榨油机、以及专供花生、大豆、芝麻等油料压榨的榨油机配套设备及榨油机配件。

顺祝商琪！

郑州中恒重工机械有限公司

2009年11月30日

# Text boxes

称

名

数

参

号

型