根据贵司的需求，我司作出如下参数：

液压榨油机

| 型号 | 6YZ-230 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 长750MM 宽650MM 高13500MM |
| 机重 | 800公斤 |
| 公斤压力 | 1900KN |
| 最大使用工作压力 | 55Mpa |
| 电热圈功率 | 2KW |
| 加热圈控制温度 | 70-100℃ |
| 每次加芝麻 | 7kg |
| 电动机型号功率 | Y901-4.1.5KW |
| 报价 | 21800元 |

该机主要部件还有柱塞、液压缸、立柱、活动上顶、底座、工作台、料筒、加热环、固定套、油箱等组成。

230 型全自动韩式液压榨油机特别适应芝麻、核桃的加工从油品入机到榨油6-8公斤，油料只需6-10分钟，一次榨油，速度快，油品质量高。 全自动液压榨油机是机械榨油中操作最简便，出油率最高，更换易损最少的一种小型榨油机，是目前替代小磨香油手工操作的最先进机械设备，因每次榨取量小（7公斤/次），时间短（8-12分钟/次），特别适合于大，中城市市民花钱购真货的消费心理（油料——入榨——香油），农村乡镇能保证农民来料快速加工（自己的油料得自己的油），人称放心油。 本机主要加工油料作物对象为：芝麻，花生仁（去皮效果最佳），杏仁等高油料作物。

顺祝商琪！

郑州中恒重工机械有限公司

2009年11月7日