性能与用途:
自动直缝焊机,该机用于铝板，碳钢、不锈钢平板及圆筒形工件直缝的对接焊接，工件压紧采用气囊式压紧机构，自动对中，压紧后保证工件全长范围与焊接铜垫充分接触，符合焊接工艺要求.
调整机构可对焊枪，送丝位置进行全方位调整保证焊接工艺的要求．
焊枪进给出，提升、复位自动控制，运行稳定可靠由PLC实现全自动控制．芯轴采用悬臂机构，便于工件装卸．

广泛用于太阳能，汽车，消防等行业。

是一种高效的自动焊接设备。