使用紫外光老化试验箱注意事项及维护保养

1、设备运行过程中，一定要保持充足的水源。

2、试验阶段应尽量减少开启箱门的时间。

3、工作室内的传感装置，切勿遭受强力碰击。

4、非专职操作人员，不得随意操作。

5、设备出现自己无法排除故障时，请与本公司联系。

6、长时间停止使用后，如需再次使用，须仔细检查水源、电源及各部件，确定无误后再启动设备。

7、因紫外线辐射对人员（特别是眼睛）有强烈的危害，所以操作人员应尽量减少接触紫外线（接触时间应＜1min）。建议操作人员配带防护目镜及护套。

维护保养

为了使设备更好地工作，长期保持良好的状态，请按以下项目予以维护：

1、设备处在非工作情况下，应保持其干燥，将运行后的水排放掉，擦干工作室及箱体。

2、用后，将塑料外罩罩上，避免粉尘侵入。如有粉尘，应将其清除。

北京北方利辉试验仪器设备有限公司
电话: 010-81282620 81283267 81283287
传真: 010-81282329 
更多产品信息请浏览:
http://www.bjlihui.com
http://www.bjlihui.cn
http://www.lihui17.com