通道式X光机AT8065

六大独有特点：

1、环保设计：      铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。

2、节能设计：      机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。

3、动态画面切换：  画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

4、一键关机控制：  关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。

5、国际名牌配件：  美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。

6、参数全球领先：  公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

基本参数指标：

通道尺寸          800（宽）×650（高）mm

传送带速度        0.22m/s

传送带额定负荷    200kg

分辨力            直径0.0787 mm金属线

穿透力			  34 mm钢板

空间分辨力        水平：直径1.3 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力        直径0.511 mm

胶卷安全性        对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量          <0.1µGy/h

X射线发生器：

射线束方向	      顶照式

管电流  		  0.4~1.2mA（可调）

管电压 		      100--160 kV（可调）

射线束发散角 	  80°

冷却／工作周期    密封式油冷／100％

图像处理系统：

X射线传感器	      L形光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit深度

显示器            高分辨率17英寸液晶显示器

彩色图像显示      根据物质材质，24位真彩色显示

边缘增强          物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强      图像细节更加清晰

高穿透显示        提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示        提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜            局部放大功能，实时动态放大

增亮/减暗	      增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉     显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理

图像复原          图像显示恢复到最初状态

图像存储          实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

图像处理系统：

多能量彩色		  有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能	      两种能量切换显示

毒品炸药辅助探测  较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

使用环境：

工作温度／湿度    0℃～45℃／20%～95% (不冷凝)

储存温度／湿度    -20℃～60℃／20%～95% (不冷凝)

工作电压          220VAC(±10%)  50±3Hz

功率损耗          1.2KW（最大值）

噪声级            <58dB