TX-1001型超高灵敏型多功能手持式金属探测器（流线版）

产品介绍：
      TX-1001超高灵敏型多功能手持式金属探测器，是一款高性能专为安防设计的金属探测器。与传统探测器相比，TX-1001型外壳采用ABS工程塑料一次铸成，利用探测区工作面的特殊设计，技术更先进的声光报警装置和震动报警装置,其灵敏度更高、报警更准确、更省电、工作时间更长，在同类产品中与众不同的是它具有无可比拟的流线设计。该产品使用大规模CMOS集成电路，电子蜂鸣器发声，对铁磁、金属等物体都有检测功能。外型美观、体积小巧、使用方便、抗击能力强，是检查非法物品不可多得的理想产品。

应用范围：
机场、车站、海关、码头、体育场（馆）、公安、边防、保卫部门的安全检查，贵金属的检测（如金银饰品厂、电子元器件厂）以及需要探测的保安场所。

探测距离：
此探测器的感应灵敏度因被探测金属物体的体积，大小、密度，周围环境等
因素不同而变化。出厂标准：大头针，30-60 mm；一元硬币，75-100 mm；六寸匕首，160-180mm；
六四式手枪，180-195mm

技术参数：  
1.报警指示               
持续黄色LED：已探测目标；闪烁绿色LED：开机；闪烁红色LED：低电压指示；2.报警信号 ；声音模式 蜂鸣器和红色LED；振动模式 振动和红色LED；3.电池一个9V碱性或锂电池，电池使用寿命 30-40小时（锂电池），28小时（碱性电池）；4.温度: -15~45摄氏度；5.频率: 25赫兹；6.复位时间: 0.5秒，自动；7.尺寸：宽：77毫米,高：26毫米,长：375毫米；重量：225克（不含电池）,

功能特点：
·流线设计，美观大方，灵敏度极高。
·重量轻、检测探头面积大，探测速度快。
·两种报警模式可选：LED灯光鸣声报警或振动报警。
·坚固耐用，一米高度自由落体无损伤。
·电压指示灯/充电指示灯及时提醒。
·安装充电电池后，可直接为本产品完全充电。