探测王AT-IIID

- 精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2回型针），可以做到走一百次检测到一百次，不会漏报和串报。也可以在排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪|支。

- 六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。

- 统计人数：门双侧两对红外对射扫描，迅速捕捉感应信号并自动统计通过人数，通过100人计100人，报警100次计100次，不会多计或者少计；

- 防震设计：全球独创防震设计，站在门的中间用手拍两侧门板，门不会误报，其它品牌安检门（包括国外）门板一旦受震就开始报警，直至震动结束。

- 灵敏度调节：六个防区均可根据需要进行两百级灵敏度调整；

- 门体材质：门体表面防腐蚀、防水、防火、防潮和防撞，并且不变形。

- 四侧门柱灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过四侧门柱灯显示违禁物品所在的区域，视角可达360°,声光同时报警，报警时间长短可调。

- 面板显示：面板采用液晶（LCD）显示，有中文英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮，比如电子厂使用，选择电子厂，其所有参数就是电子厂参数，安装和操作更加简单；

- 可以使用遥控器对参数进行控制，参数可设密码保护，使非授权人员无法操作；

- 预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，连接电脑后随时监控、统计探测情况，并可通过电脑直接调整安检门参数；

- 针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力；

- 可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰；

- 对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害；

- 技术参数：

外接电源：215V~230V,频率：50/60HZ

功    耗：35W

工作环境：-20℃~45℃

工作频率：根据安装环境自行调节

运输全重：约95公斤；整机重量：90公斤

外形尺寸：（mm）2220(高)×820(宽×522(深)

通道尺寸：（mm）2000(高)×700(宽×522(深)