TX-2002

TX-2002型 多功能手持式金属探测器（淘金版）

产品介绍:

TX-2002手持式金属探测器可以探测到埋藏在沙滩、洞穴、草地等处的难以发觉的金属，（如：硬币、文物、珠宝、金、银等）。此探测器用途广泛，简单易操作，是搜寻工作中的好帮手。

产品特点:

音频与可视性LED显示

接通电源指示（白色LED）

目标指示灯（绿色/红色LED）

灵敏度调节功能

技术参数:

电源:9V标准或可充电电池

工作频率:90KHz

音频:2.3KHz

工作电流:50mA

工作电压:9V

温度范围:-5℃~55℃

装箱信息:9.5kg;　52(长)*32(宽)*30(高)cm;　每箱50支

每支毛重/净重:170G/120G

外观尺寸:19.2(长)*6.5(宽)*2.2(高)cm