通道式X光机“安天下” AT6550

五大独有特点：

1、环保设计：      铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。

2、动态画面切换：  画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

3、一键关机控制：  关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

4、国际名牌配件：  美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒

5、参数全球领先：  公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

基本参数指标：

通道尺寸           650（宽）×500（高）mm

传送带速度         0.22m/s

传送带额定负荷     170 kg

分辨力             直径0.0787 mm金属线

空间分辨力         水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力         直径0.254 mm

穿透力			   34 mm钢板

胶卷安全性         对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量           <0.05µGy/h

X射线发生器：

射线束方向         底照式

管电流  		   0.4~1.2mA（可调）

管电压 		       100--160 kV（可调）

射线束发散角 	   80°

冷却／工作周期     密封式油冷／100％

图像处理系统：

X射线传感器	       L形光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit深度

显示器             高分辨率17英寸液晶显示器

彩色图像显示       根据物质材质，24位真彩色显示

边缘增强           物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强       图像细节更加清晰

高穿透显示         提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示         提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜             局部放大功能，动态实时放大

增亮/减暗	       增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉      显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理

图像复原           图像显示恢复到最初状态

图像存储           实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

图像处理系统：

多能量彩色		   有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能	       两种能量切换显示

毒品炸药辅助探测   较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

使用环境：

工作温度／湿度     0℃～45℃／20%～95% (不冷凝)

储存温度／湿度     -20℃～60℃／20%～95% (不冷凝)

工作电压           220VAC(±10%)  50±3Hz

功率损耗           1.1KW（最大值）

噪声级             <58dB