硅胶粘合剂 SLC-640

硅胶粘合剂（SLC-640）物性及使用说明书：

· 耐高低温（-60-200℃）、耐臭氧、耐紫外线及电绝缘性能优良。

· 拉伸强度为60kg/cm2 ，伸长率300%。

· 用于电子、电器（气）、汽车、仪表、机械、化工等的粘接、绝缘、密封和灌封等。

· 先清洁被粘材料表面，涂胶（胶层厚度≤5mm），施压，不少于12小时，24小时后使用最佳。

· 避免胶料直接接触眼睛，如不慎接触，应立即用水冲冼，然后请医生诊治。

· 使用后请将管盖旋紧，防止管内胶体固化。