## 安防监控摄像机设计选型及采购指南

随着监控系统在社会上应用越来越广泛，可供监控摄像机的种类（品牌、型式和型号）日益繁多。作为监控工程设计安装工程商，如此众多种类的摄像机，对其系统设计师和采购经理，是一个考验。如何才能正确选用摄像机，确保系统的效果最佳、系统的成本最低呢？这几个问题困扰着不少设计工程师和采购经理。

或许，这篇文章，对于面临难题的工程师们有所帮助和启发。为了很好地阐述这个问题，让我们先从CCD摄像机一些基本知识谈起吧：

##### 一、CCD监控摄像机分类

##### 1、依成像色彩划分

彩色监控摄像机：适用于景物细部辨别，如辨别衣着或景物的颜色。

黑白监控摄像机：适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区，在仅监视景物的位置或移动时，可选用黑白监控摄像机。

##### 2、依分辨率灵敏度等划分

影像像素在38万以下的为一般型，其中尤以25万像素（512*492）、分辨率为400线的产品最普遍。

影像像素在38万以上的高分辨率型。

##### 3、按监控摄像机形状划分

监控摄像机按外形划分主要有：枪式监控摄像机、针孔型监控摄像机、半球型监控摄像机。

##### 4、按CCD靶面大小划分

1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm，对角线16mm。

2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm，对角线11mm。

1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm，对角线8mm。

1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm，对角线6mm。

1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm，对角线4mm。

##### 5、按扫描制式划分

PAL制。

NTSC制。

##### 6、依供电电源划分

220VAC，PAL系统。

24VAC。

12VDC，国内摄像机多属此类。

##### ６、按同步方式划分

内同步：用摄像机内同步信号发生电路产生的同步信号来完成操作。

外同步：使用一个外同步信号发生器，将同步信号送入摄像机的外同步输入端。

功率同步（线性锁定，line lock）：用摄像机AC电源完成垂直推动同步。

外VD同步：将摄像机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。

多台摄像机外同步：对多台摄像机固定外同步，使每一台监控摄像机可以在同样的条件下作业，因各摄像机同步，这样即使其

中一台摄像机转换到其他景物，同步摄像机的画面亦不会失真。

##### 二、CCD彩色监控摄像机基本知识

１、CCD彩色监控摄像机的主要技术指标

（１）CCD尺寸，亦即摄像机靶面。现在1/3英寸的已普及化，1/4英寸也已商品化。

（２）CCD像素，像素越多，则图像分辨率越高、越清晰，现多以25万和38万像素为划界，38万像素以上者为高清晰度摄像机。

（３）水平分辨率。彩色摄像机的典型分辨率是在320到500电视线之间，目前市面上以420TVL和480TVL两种分辨率占主导地位。

（４）最小照度，也称为灵敏度。月光级和星光级等高增感度摄像机可工作在很暗条件，对一般摄像机而言，2~3lux属最低照度，现在1lux的普通摄像机比较普及，最为常用。

（５）扫描制式。有PAL制和NTSC制之分。

（６）摄像机电源。交流有220V、110V、24V，直流为12V 或9V。

（７）信噪比。典型值为46db，若为50db，则图像有少量噪声，但图像质量良好；若为60db，则图像质量优良，不出现噪声。

（８）视频输出。多为1Vp-p、75Ω，均采用BNC接头。

（９）镜头安装方式。有C和CS方式，二者间不同之处在于感光距离不同。

##### 三、监控摄像机选用经验谈

在监控系统应用中，监控摄像机选用十分关键，它直接决定了整个监控系统的图像效果。下面，我们各种场合的摄像机选用谈谈看法，以供大家参考。

摄像机选用主要依据两个要素进行：一是摄像机使用环境（应用场合）；一是摄像机的相关主要参数。

##### 一）监控摄像机应用场合---监控摄像机型式的选用

目前摄像机种类繁多，应用场合也各不相同。应用场合决定摄像机型式的选用，要正确选用摄像机，我们必须了解该摄像机的安装场合，确定安装型式。目前，摄像机安装应用场合主要有：写字楼、酒店、工厂、银行、监狱等。一般还分为室内和室外使用。

我们以酒店监控安装为例，说明摄像机的选用。根据目前惯例，酒店应用监控系统，其前端摄像机安装位置主要有：大堂、电梯、楼道走廊、停车场等。

| 安装位置 | 监控需求特点 | 选用摄像机型式 | 选用原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 监控范围大、动态性大 | 一体化摄像机（如BN-132WD）或枪式摄像机+电动变焦镜头 | 一体化摄像机内置变焦镜头，适合动态范围大的场合，可对现场进行细节放大，而且安装调试也简单。 |
| 大堂 | 监控范围大、动态性大 | 一体化摄像机（如BN-132WD） | 同上 |
| 电梯 | 监控范围固定，光线稳定 | 飞碟摄像机（BN-030HUFO ） | 电梯安装位置狭窄，安装小型半球摄像机，不易引起顾客放干，可以兼顾电梯的整体美观和图像监控效果 |
| 楼道走廊 | 监控范围固定，光线较为稳定 | 防爆半球摄像机（BN-0340HHL ） | 酒店的吊顶较低，如吊装普通枪式摄像机，太抢眼破坏走廊的装修效果。吸顶安装半球摄像机，可以兼顾走廊整体美观和监控效果，而且安装调试简单 |

##### 二）监控摄像机选用参数

选定监控摄像机型式后，我们还应该针对应用环境确定摄像机的具体参数，进而选定摄像机型号。一般来说，摄像机的主要参数有：清晰度、最低照度，其余参数为参考依据。

清晰度：目前市面上摄像机330TVL---480TVL居多，根据现在的应用情况，420TVL摄像机应用最为普遍，480TVL高清晰度摄像机应用情况其次；

最低照度：最低照度摄像机正常工作是对周围环境的最低要求。因此它也是选用摄像机的一个重要参数。

我们还是酒店监控为例，进行摄像机参数选用分析：

| 安装位置 | 监控参数要求 | 选用摄像机型式 | 选用原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 要求清晰度高、环境亮度变化大 | 一体化摄像机 （如BN-132WD ） 或昼夜形枪式摄像机+电动变焦镜头 | BN-132WD 清晰度高达520TVL，内置镜头为自动光圈镜头，适宜亮度的变化 |
| 大堂 | 监控范围大、动态性大 | 一体化摄像机 （如BN-132WD） | 同上 |
| 电梯 | 监控范围固定，光线稳定、视角大 | 小型半球摄像机 （BN-030DUFO） | 电梯内部安装有灯光，因此光度变化不大，我们选用0.01-1LUX照度摄像机，420线就行，配置3.6mm广角镜头 |
| 楼道走廊 | 监控范围固定，光线较为稳定 | 半球摄像机（BN-0340DHL ） | 走廊内部安装有灯光，因此光度变化不大，我们选用0.01-1LUX照度摄像机，420线就行，配置8mm广角镜头 |

##### 三）各种类型监控摄像机适宜的应用场合

下面列举一些监控摄像机类型最适宜的应用场合，以供工程师进行

监控系统设计参考：

|  | 摄像机类型 | 应用场合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 电梯、有吊顶光线变化不大的室内应用场合 |
| 2 | 一体化摄像机 | 最适合安装在室内监控动态范围较大的场合，也适合安装在室外监控范围中等的场合（如需监控室外60m半径以内的目标） |
| 3 | 枪式摄像机 | 可安装在室内外任何场合，但不太适合监控或安装范围较小的场合 |
| 4 | 水下摄像机 | 适用于水下安装使用 |
| 5 | 昼夜型摄像机 | 适用于环境亮度变化较大场合，如室内外晚上灯光较弱，白天亮度正常的场合 |