臭氧对空气微生物杀菌

臭氧消毒 ： 臭氧是由三个氧原子构成，是氧气的同素异形体，分子式为O3，分子量为48，常温常压下，O3是一种淡蓝色的气体，具有特殊腥味，浓度适量时，具有一种"清新"气味，常温下，臭氧不稳定，能自行分解为O2和单原子O，两个单氧原子O可结合为O2,单氧原子极活泼，具有极强氧化性和分解功能，能迅速消毒、杀菌和氧化有机物，无机物等。其氧化能力比氯高一倍，反应快，杀菌速度比氯快600-3000倍，几秒内就可致死细菌和病毒。 臭氧具有极强的分解能力，可快速强力杀灭水中、空气中及附首面上的各种细菌，致病微生物，病毒真菌及原虫等。臭氧处理具有反应速度快、效力高、无残留物、不产生二次污染等优点。 臭氧杀菌主要是依靠其分解后产生单氧原子或溶于水后产生的单原子氧（O）羟基（OH）的强氧化能力，臭氧先与细胞壁和细胞膜的脂类双键起反应，穿过细胞壁和细胞膜进入Cell内。作用于外壳脂蛋白和内面脂多糖果肉而改变细胞内膜的渗透性，使细胞内膜漏出，最后导致细胞溶解、死亡。 臭氧是一种强氧化剂，在消毒学上属于过氧化学类消毒剂，具有广谱、高效杀菌作用。臭氧对空气微生物有强大的杀灭作用，低于容许浓度(0.2mg/m)的臭氧，即对一般细菌繁殖体具有良好的杀菌作用，有报道用臭氧消毒病房空气，取得满意效果，采用30mg/m 浓度的臭氧，作用15分钟，对自然菌的杀灭率达到92% 以上，对气溶胶中的金黄色葡萄球菌，用0.12mg/m的臭氧，作用30分种，杀灭率可达99.9%以上，对气溶胶中的枯草杆菌黑色变种芽胞用5.67mg/m的臭氧，作用60分种，杀灭率可达到99%以上。臭氧对付细菌的方法，是将细菌的细胞体直接氧化，即破坏其DNA的基因而达到抑制的效果。 1、用途： 广泛应用于食品车间、医药车间、医院等强化消毒；家庭、宾馆、饭店、办公室、学校、幼儿园、娱乐场所、公共场所等消毒、杀菌、除臭、防治疾病传染。 2、工作原理： 采用高频高压电源间隙电晕放电，实现O2+O→O3,专用风机将O3气体送出。 3、特点: a、满足医药行业GMP 认证，符合食品出口卫生标准，延长食品保质期和医药有效期限；杀菌消毒无残留，无死角。 b、 机电一体化技术，任意设定杀菌消毒时间。 4、空气中臭氧浓度的单位及换算单位: a、 浓度单位：ppm 和 mg/m3 b、 相互换算：1ppm=1.963mg/m3 5、空气型臭氧机处理方式基本上有两种： a、 直接置方于房间（洁净区）内 b、 置放于中央空调系统内 6、空气杀菌的处理标准： 国家药品局《药品生产质量管理规范》生产车间空气级别参照数据 食品行业可参照药品行业执行 普通家庭和公共场所杀菌消毒可参照30万级标准。 医院公共场所应参照100级标准。
冠宇冀冠牌臭氧发生器技术参数：

| 车间洁净度级别 | 微生物最大允许数 浮游菌/立方米 | 适用场合 |
| --- | --- | --- |
| 30万级 | 1，000 | 丸剂、颗粒包装车间 |
| 10万级 | 500 | 注射剂浓配车间 |
| 1万级 | 100 | 小容量注射剂灌装车间，直接接触药品的包装材料最终处理车间 |
| 100级 | 5 | 大容量注射剂的灌装车间 |

7、每克臭氧在不同标准的适用空间:

| 宾馆房间、家庭办公室（三十万级以上） | 50-100m3 |
| --- | --- |
| 食品医药车间（三十万级） | 25m3 |
| 食品医药车间（十万级） | 12m3 |
| 食品医药实验室车间（万级） | 6m3 |
| 医院无菌病房、管道（百级） | 3m3 |

8、臭氧在空气中的杀菌效果：

| 菌种 | 臭氧浓度(ppm) | 时间(min) | 杀菌率(%) | 菌种 | 臭氧浓度(ppm) | 时间(min) | 杀菌率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯草杆菌 | 0.5 | 5 | 99.99 | 金黄色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 |
|  | 0.5 | 5 | 99.99 | 金黄色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 |
|  | 0.9 | 10 | 100 | 黑曲霉菌 | 1.5 | 1.0 | 100 |
|  | 3.5 | 40 | 100 | 大肠杆菌 | 0.2 | 1 | 99.98 |
| 鼠伤寒杆菌 | 0.2 | 1 | 100 |  | 0.5 | 5 | 100 |
|  | 0.5 | 5 | 100 | 乙型肝炎表面抗原HBXAg | 0.5 | 5 | 66 |
| 宋内氏菌 | 0.2 | 1 | 100 |  | 0.9 | 10 | 66 |
|  | 0.5 | 5 | 100 |  | 3.0 | 20 | 100 |
| 白色葡萄球菌 | 0.2 | 1 | 100 |  | 3.5 | 40 | 100 |
|  | 0.5 | 5 | 100 |  | 4.5 | 60 | 100 |

9.空气中使用臭氧参考浓度:

| 用途 | 种类 | 浓度 | 每m3每小时臭氧量 | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 毒 | 医用器具 | 20 | 50-100 | 20ppm消毒时间60min（国际YY0214.295） |
|  | 冷库 | 6-10 | 15-25 | 根据库容和污染程度连续开机，主要杀灭霉菌 |
|  | 食品车间 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | 每天班后开机送O3气体 |
|  | 病房、手术室 | 2.5-5 | 5.5-15 | 需要消毒时开机，按标准检查细菌总数 |
|  | 工作服消毒 | 10-20 | 25-50 | 相对温度90%左右，衣服用衣架挂起 |
| 防 毒 保 鲜 | 一般场所 | 1-2 | 2.5-5 | 定期开机 |
|  | 鸡蛋 | 2-2.5 | 5-5.5 | 间断供给O3气体，每天开机2-3次 |
|  | 香蕉 | 2.5-3.5 | 5.5-8 |  |
|  | 苹果 | 2.0 | 5 |  |
|  | 叶绿素少的蔬菜 | 1.5-1 | 3.5-2.5 |  |
|  | 鱼、干酪 | 0.5-1 | 1.5-2.5 |  |
| 除 臭 净 化 | 停尸房 | 3 | 7 | 有臭味即开机除臭 |
|  | 鱼类加工厂 | 3 | 7 | 污染气体进入处理管道，在管道内投入O3气体氧化除臭。如车间内异味严重，应在车间进风口投加O3气体，以嗅不到O3气体为宜。 |
|  | 屠宰车间 | 2-3 | 5-7 |  |
|  | 脂肪酸类工厂 | 10 | 25 |  |
|  | 橡胶厂 | 3-10 | 7-25 |  |
|  | 垃圾废物处理 | 10 | 25 |  |
|  | 污水处理厂 | 1-2 | 2.5-5 |  |