按键寿命试验机MG-K002

# 一、产品说明：

本机器可测试NATEBOOK(手机、PDA)之按键及各种按钮、开关之耐久寿命试验。可同时测试数个产品（每个产品均可多点测试），另每个按键可以设定不同压力及不同高低。

# 二、技术参数：

| 组： | 一、三、五联 |
| --- | --- |
| 最大承载测试重量： | 8Kg |
| 最大移动范围： | 50mm |
| 最大测试行程： | 10mm |
| 测试速度范围： | 1～10次/秒 |
| 记数器： | 6位(一百万次) |
| 机台尺寸： | 单联390×400×800（mm）三联510×400×800（mm）五联810×400×800（mm） |
| 电 源： | AC220V 1A |
| 机台净重： | 单联 约70Kg 三联 约100Kg 五联 约130Kg |