功 能 说 明

手机导线弯曲试验机MG-M015

一、概述

1、手机导线弯曲试验机检测手机导线抗弯曲性能的设备。

2、结构设计合理、独特，对不同型号手机导线有充分的适用性。

3、设备运行稳定，低噪音，免维护。

二、测试目的

1、导线的抗弯曲性能。

2、弯曲对导线的影响。

三、测试过程描述

模拟用户使用过程中，导线受弯曲的动作进行试验。

把导线两端分别固定于两侧夹持部分的夹块中→两侧气缸同时推出，实现导线弯曲的动作→两侧气缸同时退回，完成导线松开的动作。

四、功能实现

1、气缸实现动作；PLC控制。

2、 超大触摸屏界面控制。

3、手动,自动切换。

五、主要技术参数

1、工位数量：1个/台

2、操作方式：触摸屏

3、动作执行元件：SMC气缸

4、试验夹点间距：25mm（可调）

5、弯曲频率（节拍）：1～40次/分钟（可调）

6、计数器：6位（内置）

7、电压：220V；功率：100W

8、气压：0.2～0.6Mpa

9、外形尺寸：480㎜×480㎜×350㎜；重量：40kg