功    能   说   明

全自动插拔试验机MG-E001

一、说明：
    本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具，将可得到完全准确之插拔力试验数据,搭配专用的自动求心装置，可解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的象。可以外接动态阻抗测系统(另购按键阻抗系统)，在测试插拔力同时测试动态能阻抗并绘制[荷重-行程-阻抗曲线图].采用Windows中文窗口版软件画面设定。所有资料皆可储存(试验条件、插拔行程曲线图、寿命曲线图、报表…等等)

二、技术参数

1，型  号：MG-E001

2，最大荷重：1～200Kgf
3，驱动马达：伺服马达
4，传动结构：滚珠丝杆
5，X、Y轴行程：0～75mm
6，测试速度：0.001～200mm/min
7，最大测试高度：150mm
8，尺    寸： 380X285X965mm
9，重    量(约)：88Kg
10，电    源：1∮，AC 220V