功  能  说  明

手机滚筒跌落实验机MG-M008

- 用途

本机台适用于手机等类似产品的翻滚跌落实验，具有6位数显计数之功能，有2个试验仓可同时作2个样品的实验。

适用于移动电话.PDA.电子辞典.CD.MP3等各种小型轻量之可携式电子产品以及连接器.遥控器等惊等进行连续回转（下落）实验，至规定次数达到后，调查所造成损坏状况。

测试设备满足国际GB/T2423.8-1995或IEC60068-2-32，Ed2测试条件；滚筒制作工艺满足GB/T2423.8-1995附录标准。

二、技术参数

1、实验速度：5~20次/分钟

2、滚筒测试高度：0.5和1m；

3、滚筒实验仓数：2个

4、计数：6位数显示计数器（1~999999）

5、实验品最大重量：5kg

6、电源：1∮，AC220V

7、外形尺寸：1500*1320*1130（mm）

8、重量：（约）200kg

- 主要配置：

1、机台本体：1台

# 2、卧式齿轮减速马达750W：1台（台湾城邦CPG）

3、橡胶压块：4块

4、底版木垫：4块

5、齿轮链条：各1条

6、 玻璃门：二套

7、控制器，电路：迈冠开发

8、防护栏：1条